## Slide 1: Ricardo Martínez Redes de computadoras
Unidad temática 1 Fundamentos de redes y transmisión de datos

## Slide 2: Contenido
Conceptos básicos
Tipos de redes
Modelo OSI
Sistemas de transmisión de datos
Codificación de línea

## Slide 3: Modelo simple de comunicación

## Slide 4: Modelo de comunicación
Fuente
  Genera los datos a transmitir
Transmisor
  Convierte los datos en señales transmisibles
Medio de transmisión
  Lleva los datos
Receptor
  Convierte la señal recibida en datos
Destino
  Toma los datos

## Slide 5: Tareas de los sistemas de comunicación
Utilización del sistema de transmisión | Direccionamiento
Implementación de la interfaz | Encaminamiento
Generación de la señal | Recuperación
Sincronización | Formato de mensajes
Gestión del intercambio | Seguridad
Detección y corrección de errores | Gestión de red
Control de flujo | 

## Slide 6: Gestión de redes
La comunicación punto a punto no suele ser practica
  Los dispositivos pueden estar muy alejados
  Un gran número de dispositivos necesita una cantidad de conexiones muy grande
La solución es una red de comunicaciones
  Wide Area Network (WAN)
  Local Area Network (LAN)

## Slide 7: Redes de área ampliada (Wide Area Networks)
Extensa área geográfica
Cruzan áreas de acceso público
Utilizan parcialmente circuitos de una entidad proveedora de servicios de comunicación
Tecnologías alternativas
  Conmutación de circuitos
  Conmutación de paquetes
  Retrasmisión de tramas (Frame relay)
  Modo de transmisión asíncrona (ATM)

## Slide 8: Conmutación de circuitos
Ruta de comunicación dedicada durante la transmisión
Ejemplo: La red telefónica

## Slide 9: Conmutación de paquetes
Los datos se envían fuera de secuencia
Pedazos pequeños (paquetes) de datos
Los paquetes pasan de nodo a nodo desde la fuente hasta el destino
Se usa para comunicación entre computadoras

## Slide 10: Retransmisión de tramas (Frame Relay)
Los sistemas de conmutación de paquetes consumen gran cantidad de recursos para compensar los errores
Los sistemas modernos son más confiables
Los errores pueden ser manejados en el sistema final
Se eliminó la mayor parte de la información redundante

## Slide 11: Modo de transferencia asincrona (Asynchronous Transfer Mode)
ATM
Evolución de frame relay
Poca sobrecarga para el control de errores
Paquetes de longitud fijo (llamado célula
Para velocidades de 10Mbps a Gbps
Se puede considerar una evolución de la conmutación de paquetes
Velocidad de datos constante utilizando la técnica de conmutación de paquetes

## Slide 12: Redes de área local (Local Area Networks)
Menor alcance
  Edificio o pequeño campus
Por lo general, propiedad de una misma organización
Las velocidades de datos es mucho más altas
Es común que usen sistemas de difución
Ahora, algunos sistemas conmutados y ATM se están introduciendo

## Slide 13: Configuraciones de LAN
Conmutada
  Conmutación Ethernet
    Puede ser uno o múltiples switches
  ATM LAN
  Canal de fibra
Inalámbrica
  Movilidad
  Facilidad de instalación

## Slide 14: Redes de área metropolitana
MAN
Tamaño medio entre LAN y WAN
Pueden ser redes publicas o privadas
Alta velocidad
Grandes áreas

## Slide 15: Otras divisiones por su tamaño

## Slide 16: Según su topología
  La topología describe la trayectoria básica de comunicación y los métodos para conectar las terminales en una red.
  Según la topología se clasifican en:
    Bus
    Anillo
    Estrella
    Árbol distribuido
    Malla

## Slide 17: Según su topología
  Topología de BUS
    Una configuración de bus típica es un cable lineal común en donde se conectan todas las terminales. Un ejemplo de una red con topología bus, son las redes Ethernet que se basan en cable coaxial grueso (10 BASE-5) o delgado (10 BASE-2).
Terminal
Terminal
Terminal
Terminador
Terminador
Derivación
Línea

## Slide 18: Según su topología
  Topología de ANILLO
    Una configuración de anillo es un sistema de difusión en forma de anillo, en donde se conectan todas las terminales.
    Los mensajes pasan de nodo a nodo alrededor del anillo y el sentido de rotación puede ser horario o antihorario.
    Se debe observar que aunque los datos pasan de nodo a nodo, los anillos no son una topología punto a punto, debido a que las terminales comparten el mismo canal y solamente una terminal transmite datos.

## Slide 19: Según su topología
    Un ejemplo de una topología de anillo, son las redes Token Ring y las redes FDDI (Fiber Data Distributed Interface).
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
Repetidores

## Slide 20: Según su topología
  Topología de ESTRELLA
    Una topología de estrella se caracteriza por la presencia de un núcleo central de procesamiento, que sirve como un centro de cableado para terminales.
    Para que las terminales se comuniquen entre si, todos los datos deben pasar por el núcleo.
    Un ejemplo de una topología de estrella, es la red Ethernet 10 BASE-T que consiste en nodos conectados a un concentrador (HUB) por medio de cable UTP (Unshield Twisted Pair).

## Slide 21: Según su topología
    Las redes Token Ring también presentan esta topología, pero el centro de cableado se le conoce como MAU (Multistation Access Unit).
    Aunque estas redes presentan una topología de estrella física, Ethernet tiene una topología de bus lógico y Token Ring tiene una topología de anillo lógico.
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
HUB

## Slide 22: Según su tecnología
  Se refiere a la manera en como los datos son transmitidos a lo largo del medio de transmisión y el tipo de trayectoria de comunicación que usan.
  Podemos mencionar las siguientes:
    Broadcast (difusión)
    Punto a punto
    Conmutadas
    Multicast (multidifusión)

## Slide 23: Según su tecnología
Redes de broadcast (difusión)
  En este tipo de red las terminales comparten un solo medio de transmisión, debido a esto, las terminales tienen un identificador único.
  El mensaje que envía una terminal a través del medio de transmisión es escuchado por todas las terminales, pero solamente será recibido y procesado por la terminal a la cual va dirigido; esto lo hacen examinando la dirección destino del mensaje.

## Slide 24: Según su tecnología
  Las terminales que no son las receptoras descartan el mensaje.
  Ejemplo:
    Considere un salón de clases con un profesor y 30 alumnos. Si el profesor hace una pregunta a un estudiante, los 30 estudiantes escuchan pero únicamente el estudiante escogido responde.”Miguel,. ¿Cuándo nació Benito Juárez?”.

## Slide 25: Según su tecnología
    Formato de la Trama Ethernet.
  Podemos ver que la dirección física destino y origen (MAC – identificador de las interfaces de red, es un número de 6 bytes) están definidas; por lo tanto esta trama será solo procesada por la terminal cuya dirección es 00:20:18:76:c6:02.
Preambulo
SOF
D. Destino
D. Fuente
Ethertype
Datos
Relleno
CRC
7 1 6 6 2 0-1500 n bytes 4
00:20:18:66:c6:02
00:20:18:66:c6:01
D. destino D. fuente

## Slide 26: Según su tecnología
  En este tipo de redes, también es posible que una terminal pueda enviar una trama a todas las terminales.
  A este tipo de tramas se les conoce como de difusión (broadcast).
  Aquí la dirección MAC destino es de broadcast, donde todos los bits son 1s.
FF:FF:FF:FF:FF:FF
00:20:18:66:c6:02
D. Destino D. Fuente

## Slide 27: Según su tecnología
  Las redes de difusión emplean las topologías de bus y anillo.
  Los sistemas de satélite también son de difusión.

## Slide 28: Según su tecnología
  Ejemplo de una trama de broadcast
Solicitud de ARP
0000 ff ff ff ff ff ff 00 50 ba b2 f3 7b 08 06 00 01 .......P ...{....
0010 08 00 06 04 00 01 00 50 ba b2 f3 7b 94 cc 19 47 .......P ...{...G
0020 00 00 00 00 00 00 94 cc 19 fe ........ ..
Respuesta de ARP
0000 00 50 ba b2 f3 7b 00 11 88 e8 6a df 08 06 00 01 .P...{.. ..j.....
0010 08 00 06 04 00 02 00 11 88 e8 6a df 94 cc 19 fe ........ ..j.....
0020 00 50 ba b2 f3 7b 94 cc 19 47 00 00 00 00 00 00 .P...{.. .G......
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ....
D. Destino de broadcast
D. Fuente de unicast
Ethertype
D. Destino de unicast
D. Fuente de unicast
Ethertype

## Slide 29: Según su tecnología
Redes punto a punto
  Consiste en muchos nodos (dispositivos de conectividad) conectados con nodos adyacentes (los nodos adyacentes son nodos próximos entre si).
  Si un nodo necesita comunicarse con un nodo no adyacente, lo hace de manera indirecta a través de otros nodos adyacentes.

## Slide 30: Según su tecnología
  Véase de esta forma:
    El nodo fuente transmite primero un mensaje al nodo adyacente.
    Este mensaje pasa entonces en serie a través de cada nodo intermedio hasta que llega finalmente al nodo de destino.

## Slide 31: Según su tecnología
  Ejemplo:
    Suponga que una estudiante, Ana, quiere decir a su novio, José, quien esta sentado tres filas atrás de ella, que la espere al final de la clase. Para pasar este mensaje Ana se dirige a Susana y le dice “dile a José que me espere al final de la clase”. Susana se dirige a la persona próxima detrás de ella y le dice “dile a José que espere a Ana al finalizar la clase”. Este mensaje continua pasando de persona en persona hasta que llega a José.

## Slide 32: Según su tecnología
  Como podemos ver, para que la terminal X envié un mensaje al servidor Y, necesita enviárselo al nodo A, éste a su vez al nodo B,D o E y estos a su ves a los nodos siguientes hasta llegar al destino.
Las redes punto a punto emplean las topologías de árbol, bucle y estrella.

## Slide 33: Según su tecnología
Redes Conmutadas
  Las redes conmutadas se clasifican particularmente en dos tipos:
    conmutación de circuitos y
    conmutación de paquetes.
  Las redes conmutadas utilizan una topología total o parcialmente enmallada.

## Slide 34: Según su tecnología
  Conmutación de circuitos
    En una red de conmutación de circuitos o circuitos conmutados se establece primero un circuito físico, dedicada entre los nodos fuente y destino antes de que cualquier transmisión de datos tenga lugar.
    Este circuito permanecerá en posición durante una transmisión.
    Cuando termina la transmisión, este circuito dedicado es entonces liberado y queda disponible para otra transmisión.

## Slide 35: Según su tecnología
    El sistema de teléfono publico es un ejemplo de una red de circuito conmutado.
    Cuando hacemos una llamada telefónica se establece una trayectoria de comunicación física directa entre nuestro aparato telefónico y el receptor.
    Esta trayectoria es una conexión punto a punto que interconecta los conmutadores de la compañía de teléfonos, que están localizados por toda la red telefónica.

## Slide 36: Según su tecnología
    Una vez establecido, el circuito se dedica exclusivamente a la transmisión en curso.
    Así entonces, el circuito conmutado promueve la participación de enlaces ya que se pueden usar los mismos circuitos para diferentes transmisiones, aunque no al mismo tiempo.

## Slide 37: Según su tecnología
  Conmutación de paquetes
    En las redes de conmutación de paquetes, los mensajes son primero subdivididos en unidades menores llamadas paquetes, los cuales son enviados al nodo destino uno a la vez por medio de conmutadores intermedios.
    Cada paquete lleva la dirección del nodo destino. Cuando un paquete llega a un conmutador intermedio, el conmutador examina la dirección destino del paquete para determinar el siguiente nodo al cual enviara el paquete.

## Slide 38: Según su tecnología
    Las redes de conmutación de paquetes también promueven la participación de enlaces usando circuitos virtuales o un esquema de transporte de datagramas.
  Circuito virtual de paquetes conmutados
    En vez de usar un circuito físico dedicado para cada comunicación nodo a nodo, los nodos comparten un canal de comunicaciones por medio de un circuito virtual .

## Slide 39: Según su tecnología
    Un circuito virtual es una trayectoria lógica de comunicación en vez de una física; esto es, se trata de una conexión lógica no dedicada a través de un medio compartido.
    En este mecanismo de transporte, los paquetes individuales siguen la misma trayectoria de comunicación como si estuvieran viajando a lo largo de un circuito dedicado.

## Slide 40: Según su tecnología
    En la figura se muestra la trayectoria que siguen los paquetes de E1 a E4; observe que la trayectoria entre los nodos B y C es compartida por otro enlace de circuito virtual.

## Slide 41: Según su tecnología
  Transporte de datagramas
    Las redes de paquetes conmutados también pueden usar un mecanismo de transporte de datagramas para la selección de trayectorias.
    En la conmutación de paquetes datagramas, los paquetes son transmitidos en forma independiente uno de otro en cualquier momento.
    Así, es posible que los paquetes del mismo mensaje sean transportados a lo largo de trayectorias diferentes de comunicación.

## Slide 42: Según su tecnología
    Los paquetes no son transmitidos necesariamente en un orden especifico, lo que implica que el nodo destino es responsable de reensamblar los paquetes en el orden correcto.
    Las redes más modernas, incluida la Internet, son de paquetes conmutados.

## Slide 43
Según su tecnología
Redes de multidifusión
  La transmisión multidifusión (multicast) implica el envió de mensajes a un grupo de terminales en una red o en varias redes.
  La transmisión multidifusión presenta varios componentes: direcciones para identificar los grupos multidifusión, mecanismos para incorporarse y abandonar un grupo de multidifusión dado.

## Slide 44
Según su tecnología
  Existen muchas aplicaciones que pueden hacer uso de esta técnica de transmisión, pero la más usual y sugerente es la transmisión en “directo” procedente de un estudio de audio y video.
  Ejemplo:
    En un vuelo de avión de México a Michigan con escala a New York. Al llegar a New York, la azafata indica por micrófono que los pasajeros con destino a New York se preparen para abandonar el avión, debido a que han llegado a su destino.

## Slide 45: Modelo OSI

## Slide 46: Introducción
¿Que es una Red de Computadoras?
  Es un conjunto de computadoras u otros dispositivos de red (repetidor, concentrador, HUB, puente, switch, ruteador, gateway, etc.) que operan de forma autónoma y que se interconectan entre si a través de un medio de transmisión para compartir recursos.

## Slide 47: Introducción
Uso de las Redes de Computadoras
  Compartir recursos de hardware
  Compartir procesamiento
  Compartir datos (información)
  Compartir servicios
  Comunicación
  Entretenimiento
  Control a distancia (telemática)

## Slide 48: Introducción
Sistema cerrado
  Un sistema cerrado significa que, una vez que una empresa adquiere computadoras de un determinado fabricante, se ve obligada a continuar con ese fabricante por la imposibilidad de conectar su equipo a aparatos diseñados y fabricados por otra compañía.

## Slide 49: Introducción
Sistema Abierto
  En estos sistemas, un equipo que respete los estándares internacionales puede intercambiar información con el de otro fabricante que se rija por esos estándares.

## Slide 50: Introducción
Sistema Abierto
Terminal A
PC – x86
S.O. Windows
Terminal B
Servidor IBM AIX
S.O. UNIX
Cliente: www.yahoo.com.mx
Servidor: www.yahoo.com.mx
RED

## Slide 51: Introducción
Objetivo de los Sistemas Abiertos
  Es que un proceso (programa, aplicación o utilidad en ejecución) corriendo en un computador, pueda comunicarse con un proceso que esté corriendo en un computador remoto.

## Slide 52: Introducción
  Los procesos pueden ser:
    Un programa ejecutado en una PC (cliente), que accesa a una base de datos en un computador remoto (servidor)
    Un cliente que accesa a un servicio de correo electrónico.
    Un cliente en una sucursal bancaria que hace operaciones de cargos y abonos en un sistema que opera en un computador central remoto (servidor)

## Slide 53: Introducción
  Sistema ferroviario
    Vías del tren
  Sistema telefónico
    Código de colores

## Slide 54: Introducción
  Sistema de transmisión de datos
    Estándar RS-232
VSAT
VSAT
Computadora Central
Computadora Personal
Conexión RS-232
Conexión RS-232
VSAT: Very Small Aperture Terminal
IBM – UNIX NEC
Mitsubishi HP

## Slide 55: Introducción
Organización que establecen estándares
  IEEE: Redes LAN
  IETF: Internet
  ANSI: Códigos binarios
  EIA: Cableado estructurado
  TIA: Cableado estructurado junto con EIA
  ISO: Modelo OSI
  ITU: Telecomunicaciones

## Slide 56: Modelo OSI
Modelo OSI (Open System Interconnection)
  OSI es una estructura o arquitectura que especifica las funciones de comunicación que deben emplearse con el fin de enlazar computadoras de diversos fabricantes y tener las definiciones de estándares.
  El propósito del modelo OSI no es definir en forma detallada los servicios y protocolos que se deben presentar en cada nivel del modelo, sino proporcionar una arquitectura funcional y conceptual que permita a grupos internacionales desarrollar estándares para cada nivel del modelo OSI.

## Slide 57: Modelo OSI
Fue diseñado según la filosofía de la programación estructurada:
  Divide el trabajo global en funciones o módulos, que son más simples de diseñar y más fáciles de controlar.
  Cada función tiene una tarea especifica y si desea realizar una tarea, utiliza los servicios de otra(s) funciones.
  Dividir las funciones necesarias de la red de computadoras en niveles o capas especificas.
  Cada capa realiza su propio trabajo, sin considerar el desarrollo internamente en las otras capas.

## Slide 58: Modelo OSI
  El Modelo OSI divide las funciones de red en siete capas
Física
Enlace de Datos
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación
Capa 1
Capa 7
Capa 6
Capa 5
Capa 4
Capa 3
Capa 2

## Slide 59: Modelo OSI
  Cada capa se comunica con su igual (peer) en otro sistema remoto por medio de un protocolo.
Medio de Transmisión
Terminal B
Física
Enlace de Datos
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación
Física
Enlace de Datos
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación
Terminal A

## Slide 60: Modelo OSI
  Sin embargo, la comunicación tiene lugar realmente de la siguiente forma:
    La comunicación entre la capa n y la capa n-1 se conoce como una interfaz.
    Así cada capa presta servicios a la capa superior y usa los servicios de la capa inferior.
    La información fluye verticalmente sobre las interfaces.
    Y horizontalmente sobre el medio físico.

## Slide 61: Modelo OSI
Física
Enlace de Datos
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación
Física
Enlace de Datos
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación
Medio de Transmisión
Verticalmente
Verticalmente
Horizontalmente

## Slide 62: Modelo OSI
Física
Enlace de Datos
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación
Física
Enlace de Datos
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación
Medio de Transmisión
Verticalmente
BITS
E
Datos
C
R
Datos
T
Datos
S
Datos
P
Datos
Aplic.
1010101010101010101
101010101010101010101

## Slide 63: Modelo OSI
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace
Física
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace
Física
Medio de Transmisión
Terminal A
Terminal B
A
P
S
T
R
E
C
BITS
Verticalmente

## Slide 64: Modelo OSI
  Unidad de Datos de Protocolo (PDU -Protocol Data Unit)
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace
Física
A
P
S
T
R
E
C
BITS
Trama
Paquete
Segmento
Datos

## Slide 65: Modelo OSI
Presidente EUA
Presidente Rusia
Interprete
Interprete
Teléfono
Teléfono
Satélite
Armamento Nuclear
Italiano

## Slide 66
Modelo OSI
Presidente EUA
Presidente Rusia
Interprete
Interprete
Teléfono
Teléfono
Satélite
Petróleo
Italiano

## Slide 67
Modelo OSI
Presidente EUA
Presidente Rusia
Interprete
Interprete
Teléfono
Teléfono
Satélite
Petróleo
Francés

## Slide 68
Modelo OSI
Presidente EUA
Presidente Rusia
Interprete
Interprete
Teléfono
Teléfono
Fibra Optica
Petróleo
Francés

## Slide 69: Modelo OSI
  Definición de protocolo:
    Conjunto de reglas y convenciones que utiliza una capa de nivel n, para comunicarse con una capa lógicamente igual y similar en un computador remoto.
    Elementos de un protocolo:
      Sintaxis: Formato de los datos y niveles eléctricos.
      Semántica: Información de control para la coordinación y manejo de errores
      Base de tiempo: Sincronización, acoplamiento de velocidades y secuencia de paquetes.

## Slide 70: Modelo OSI
  Ejemplo de comunicación mediante el modelo de capas
    Dos artistas, uno en Moscú y el otro en Valencia, mantienen por vía telegráfica una conversación sobre pintura. Para entenderse disponen de traductores ruso-inglés y valenciano-inglés, respectivamente. Los traductores pasan el texto escrito en inglés a los telegrafistas que lo transmiten por el telégrafo utilizando código Morse.

## Slide 71: Modelo OSI
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Capa
1
2
3
4
Moscú
Valencia
Comunicación
virtual
Comunicación
real

## Slide 72: Modelo OSI
  Principio del modelo de capas
    El modelo de capas se basa en los siguientes principios:
      La capa n ofrece sus servicios a la capa n+1. La capa n+1 solo usa los servicios de la capa n.
      La comunicación entre capas se realiza mediante una interfaz
      Cada capa se comunica con la capa equivalente en el otro sistema utilizando un protocolo característico de esa capa (protocolo de la capa n).
    El protocolo forma parte de la arquitectura, la interfaz no.

## Slide 73: Modelo OSI
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Capa
1
2
3
4
Moscú
Valencia
Pintura
Inglés
Morse
Impulsos eléctricos
Ruso
Valenciano
Texto escrito
Texto escrito
Manipulador
Manipulador
Protocolos
Interfaces

## Slide 74: Modelo OSI
Capa N
Servicios utilizados de la capa N-1
Servicios ofrecidos a la capa N+1
Comunicación con la entidad
homóloga mediante el
protocolo de la capa N
Comunicación virtual
(salvo si N=1)
Comunicación
real

## Slide 75: Modelo OSI
  Comunicación homologada mediante el modelo de capas
    Supongamos ahora que Moscú y Valencia no disponen de comunicación directa vía telégrafo, pero que la comunicación se realiza de forma indirecta por la ruta:
      Moscú – Copenague: telégrafo por cable
      Copenague – París: radiotelégrafo
      París – Valencia: telégrafo por cable

## Slide 76
Telégrafo por cable
Radiotelégrafo
Valencia
París
Copenhague
Moscú

## Slide 77: Modelo OSI
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Telegrafista
Telégrafo
Traductor
Artista
Moscú
Valencia
Pintura
Inglés
Morse
Impulsos
eléctricos
Telegrafista
Telégrafo
Telegrafista
Telégrafo
Ondas de radio
París
Copenhague
Morse
Morse
Impulsos
eléctricos

## Slide 78: Modelo OSI
  Funciones comunes a todas las capas
    Encapsulado
    Segmentación
    Establecimiento de la conexión
    Control de flujo
    Control de error

## Slide 79: Modelo OSI
  Encapsulado
    Para cada capa n, el mensaje que recibe de la capa superior n + 1 es sólo una secuencia de bits de datos. Ella agrega un encabezado a ese mensaje y lo pasa a la capa n – 1. Para la capa n – 1, lo que recibe de la capa n son datos y ella agrega su propio encabezado.

## Slide 80: Modelo OSI
  Encapsulado
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace
Física
A
P
S
T
R
E
C
BITS
capa n
capa n + 1
capa n - 1

## Slide 81: Modelo OSI
  Segmentación
    Una capa n puede segmentar el mensaje que recibe de la capa n + 1 con el fin de satisfacer sus propios requerimientos (o los requerimientos de otras capas).
    Por ejemplo: La capa de red puede segmentar un mensaje de 2000 bytes que recibe de la capa de transporte en cuatro paquetes de 500 bytes cada uno, porque el sistema de comunicación utilizado solo maneja unidades de 500 bytes.

## Slide 82: Modelo OSI
  Segmentación
A
T
R
NIC
R
NIC
A
T
R
NIC
Ethernet: 1514 Bytes
Token Ring: 4500 Bytes
Terminal A
Terminal B
Ruteador

## Slide 83: Modelo OSI
  Establecimiento de la conexión
    Una capa n puede proporcionar los siguientes servicios a una capa n en un computador remoto:
    Servicio orientado a conexión (SOC)
    Servicio no orientado a conexión (SNOC)
      Sin reconocimiento.
      Con reconocimiento.

## Slide 84: Modelo OSI
  Servicio Orientado a Conexión (SOC)
    Se fundamenta en los tres servicios siguientes:
      Establecimiento de la conexión
      Transmisión de datos
      Terminación de la conexión
    Ejemplo:
PSTN

## Slide 85: Modelo OSI
  Servicio No Orientado a Conexión (SNOC)
    Solamente se utiliza el servicio siguiente
      Transmisión de datos
    Ejemplo:
      Telégrafo
      Envía los datos directamente sin preguntar antes. Si la comunicación no es posible los datos se perderán.

## Slide 86: Modelo OSI
  Control de flujo:
    Es una función desarrollada por una entidad en una capa n (computador B), para limitar el regimen de datos que recibe de la entidad correspondiente del computador A.
    Esto se hace necesario para que la entidad del computador A no sature el buffer de la entidad correspondiente en el computador B.

## Slide 87: Modelo OSI
  Control de error
    Con esta función la entidad en el computador B puede determinar si ha habido o no error en la secuencia de datos recibidos de su correspondiente en el computador A.

## Slide 88: Modelo OSI
  Capa física (funciones)
    Requerimientos eléctricos:
      Niveles de voltaje para representar los bits
      Base de tiempo para la señal
      Duración de cada pulso
      Impedancia
    Requerimientos mecánicos:
      Tipos de conectores (RJ-45, RS-232, BNC, etc.)
      Forma de los conectores
      Conexión mecánica del medio (fibra óptica, cable coaxial, par de hilos)

## Slide 89
Modelo OSI
  Capa física (funciones)
    Requerimientos de procedimiento:
      Transmisión sincronía o asíncrona
      Transmisión full duplex o half duplex
      Uso de cada pin en un conector
      Códigos de línea

## Slide 90
Capa física
Especificación de medios de transmisión mecánicos, eléctricos, funcionales y procedurales
Transmite
los datos
N=1
Medio físico

## Slide 91
Modelo OSI
  Capa de enlace (funciones)
    Esta capa ofrece a la red el servicio de una conexión confiable:
      Organiza los datos (paquetes) en tramas
      Agrega información redundante para ayudar al receptor a detectar errores
      Regula el trafico usando buffers
      Agrega banderas para indicar comienzo y fin de trama.
      Asigna un número de folio a las tramas
      Traduce los bits que recibe de la capa física en tramas
      Asegura la sincronía del Receptor con el Transmisor.
      Provee esquemas de direccionamiento.

## Slide 92
Capa de Enlace
Datos puros
Driver del dispositivo de comunicaciones
Provee el control de la capa física
Detecta y/o corrige
Errores de
transmisión
N=2

## Slide 93
Modelo OSI
  Capa de red (funciones)
    Esta capa establece una trayectoria física y lógica entre dos nodos que se comunican:
      Establece rutas de un nodo fuente a un nodo destino.
      Dirige los nodos intermedios en la ruta que siguen los paquetes.
      Ensambla los paquetes que recibe de la capa de transporte en paquetes.
      Reconoce prioridad en los mensajes y los envía con la prioridad establecida.
      Ofrece servicios de interconectividad para enlazar redes por medio de ruteadores

## Slide 94
Capa de Red
¿Por donde debo
ir a w.x.y.z?
Suministra información sobre la ruta a seguir
N=3
Routers

## Slide 95
Modelo OSI
  Capa de transporte (funciones)
    La capa de transporte ofrece a la capa superior un servicio de transferencia de mensajes confiable.
    Las funciones que realiza son:
      Asegura integridad de los mensajes
      Control de flujo y control de error
      Multiplexa conexiones de transporte a conexiones de red
      Mapea direcciones a nombres

## Slide 96
Capa de Transporte
Conexión extremo a
extremo (host a host)
Error de comprobación de mensaje
Paquetes
de datos
¿Son estos
datos buenos?
Este paquete no es bueno. Reenviar
Verifica que los datos se transmitan correctamente
N=4

## Slide 97
Modelo OSI
  Capa de sesión (funciones)
    La capa de sesión ofrece a la de transporte el servicio de establecimiento, mantenimiento y terminación de la conexión:
    Las funciones que realiza son:
      Controla el dialogo entre procesos: quién transmite, cuándo, cuánto tiempo, si se realiza por enlace half o full duplex.
      Sincronización. Restablece la comunicación si ocurre una ruptura del enlace sin perder datos
      Transmite la información del usuario en una forma ordenada.

## Slide 98
Capa de Sesión
Cerrar
Conexión
De nada!
Gracias
Me gustaría
enviarte algo
Buena
idea!
Establecer
Conexión
Sincroniza el intercambio de datos entre capas inferiores y superiores
N=5

## Slide 99
Modelo OSI
  Capa de presentación (funciones)
    Esta capa proporciona a la capa de aplicación mecanismos para traducir los formatos de datos del transmisor de modo que sean adecuados para el receptor:
    Las funciones que realiza son:
      Comprensión de datos
      Encriptación de datos
      Transformación sintáctica del conjunto de caracteres

## Slide 100
Capa de Presentación
Datos de la aplicación
(dependientes de la máquina)
Datos de capas bajas (independientes de la máquina)
Convierte los datos de la red al formato requerido por la aplicación
N=6

## Slide 101
Modelo OSI
  Capa de aplicación (funciones)
    Esta capa proporciona los siguientes servicios al usuario:
      Transferencia, administración y acceso de archivos
      Correo electrónico
      Servicios de directorios.

## Slide 102
Capa de Aplicación
¿Que debo enviar?
Es la interfaz que ve el usuario final
Muestra la información recibida
En ella residen las aplicaciones
Envía los datos de usuario a la aplicación de destino usando los servicios de las capas inferiores
N=7
WWW (HTTP)
Transf. Archivos (FTP)
e-mail (SMTP)
Videoconferencia (H.323)

## Slide 103: Modelo OSI
  Servicio de primitivas
    Los servicios al usuario proporcionados por una capa de OSI, se especifican formalmente por un conjunto de primitivas disponibles para que el usuario tenga acceso al servicio.
    Primitivas en OSI
      Requerimiento (Req): Una entidad desea que la capa realice un trabajo
      Indicación (Ind): Una entidad es informada acerca de un trabajo
      Respuesta (Resp):Una entidad desea responde a un evento
      Confirmación (Conf): Una entidad es informada acerca de su requerimiento.