## Slide 1: Ruteo de Paquetes

## Slide 2: Introducción
  Uno de los aspectos más complejos y cruciales del diseño de redes de conmutación de paquetes es el encaminamiento.
  Las técnicas de encaminamiento implican cierto costo de procesamiento en cada nodo y, en ocasiones, también un costo en la transmisión, impidiéndose en ambos casos el funcionamiento eficiente de la red.

## Slide 3: Encaminamiento
  Criterios de funcionamiento
    La elección de una ruta se fundamenta generalmente en algún criterio de funcionamiento.
    El más simple consiste en elegir el camino con menor número de saltos a través de la red.
    Una generalización del criterio de menor número de saltos lo constituye el encaminamiento de mínimo costo.

## Slide 4: Encaminamiento
    En este caso se asocia un costo a cada enlace y, para cualesquiera dos estaciones conectadas, se elige aquella ruta a través de la red que implique el costo mínimo.
1
2
4
3
5
6
5
2
1
2
3
3
1
1
5
2

## Slide 5: Encaminamiento
    Ejemplo: Se muestra una red, en la que la línea entre cada par de nodos representa un enlace entre ellos, y los números asociados representan el costo actual del enlace.
1
2
4
3
5
6
5
2
1
2
3
3
1
1
5
2

## Slide 6: Encaminamiento
    El camino más corto (menor número de saltos) desde el nodo 1 hasta el nodo 6 es 1-3-6 (costo = 5+5 = 10), pero el de mínimo costo es 1-4-5-6 (costo = 1+1+2 = 4).
1
2
4
3
5
6
5
2
1
2
3
3
1
1
5
2

## Slide 7: Encaminamiento
  Los costos se asignan al enlace en función de los objetivos de diseño.
    Por ejemplo: el costo podría estar inversamente relacionado con la velocidad (es decir, a mayor velocidad menor costo).
    También el costo podría estar relacionado con el retardo actual de la cola asociado al enlace o el costo económico, como el uso de un enlace satelital.

## Slide 8: Encaminamiento
  Existen numerosas técnicas de encaminamiento para abordar las necesidades de encaminamiento en redes de conmutación de paquetes.
    Encaminamiento estático.
    Se configura una única y permanente ruta para cada par de nodos origen-destino en la red.
    Pudiéndose utilizar para ello cualquiera de los algoritmos de encaminamiento de mínimo costo.
    Las rutas son fijas mientras la topología lo sea.

## Slide 9: Encaminamiento
  Matriz de encaminamiento central
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 5
2 | 2 | - | 5 | 2 | 4 | 5
3 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | 5
4 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 5
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 5
6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | -
Nodo Origen
Nodo Destino

## Slide 10: Encaminamiento
    Encaminamiento estático
Destino | Nodo siguiente
2 | 2
3 | 4
4 | 4
5 | 4
6 | 4
Tabla del nodo 1
Destino | Nodo siguiente
1 | 1
3 | 3
4 | 4
5 | 4
6 | 4
Tabla del nodo 2

## Slide 11: Encaminamiento
    Encaminamiento estático
    Ventaja: Su simplicidad, además de su buen funcionamiento en redes fiables con carga estacionaria.
    Desventaja: Radica en la falta de flexibilidad, ya que no reacciona ante fallos ni congestión en la red.
    Una mejora al encaminamiento estático que soportaría la no disponibilidad temporal de nodos y enlaces, consiste en la especificación de nodos siguientes alternativos para cada destino. Por ejemplo: en el nodo 1 podría ser 4,3,2,3,3.

## Slide 12: Encaminamiento
    Inundación
    No precisa de ninguna información sobre la red.
    Un nodo origen envía un paquete a todos sus nodos vecinos, los cuales a su vez, los envían sobre todos los enlaces de salida, excepto por el que llego.
    Por ejemplo en la siguiente red, si el nodo 1 desea enviar un paquete al nodo 6, debe enviar el paquete a los nodos 2,3 y 4. El nodo 2 envía una copia al nodo 3 y 4, el nodo 4 envía una copia a los nodos 2,3 y 5.

## Slide 13: Encaminamiento
1
2
4
3
5
6
1
2
4
3
5
6
1
2
4
3
5
6
Primer Salto
Segundo Salto
Tercer Salto

## Slide 14: Encaminamiento
    Inundación
    Desventaja: Continua retransmisión de los paquetes.
    Se previene si cada nodo recuerda la identidad de los paquetes.
    Otra, es agregando una cuenta de saltos en cada paquete, este contador puede ponerse inicialmente a un valor máximo como es por ejemplo el diámetro de la red.

## Slide 15: Encaminamiento
    La técnica de inundación presenta tres propiedades importantes:
    Se prueban todos los posibles caminos entre los nodos origen y destino. De este modo se garantiza la recepción del paquete siempre que exista al menos una ruta entre origen y destino.
    Dado que se prueban todos los caminos, al menos una copia del paquete a recibir en el destino habrá usado una ruta de menor número de saltos.
    Se visitan todos los nodos que están directamente o indirectamente conectados al nodo origen.

## Slide 16: Encaminamiento
    Encaminamiento aleatorio
    En esta técnica, un nodo selecciona un único camino de salida para retransmitir un paquete entrante.
    El enlace de salida se selecciona de forma aleatoria, excluyendo el enlace por el que se recibió el paquete.
    No necesita información de la red
    La red debe transportar un tráfico superior al optimo, aunque inferior al de la técnica de inundación.

## Slide 17: Encaminamiento
    Encaminamiento adaptable
    Prácticamente en todas las redes de conmutación de paquetes se utiliza algún tipo de técnica de encaminamiento adaptable; es decir, las decisiones de encaminamiento cambian a medida que lo hacen las condiciones de la red.
    Fallos: Cuando un nodo o línea principal fallan, no puede volver a ser usado como parte de la ruta.

## Slide 18: Encaminamiento
    Encaminamiento adaptable
    Congestión: Cuando una parte de la red sufre una congestión importante, es deseable encaminar a los paquetes de forma que se rodee la zona congestionada en lugar de realizar el encaminamiento a través de ella.
    Para hacer el encaminamiento adaptable es necesario que los nodos intercambien información acerca del estado de la red.

## Slide 19: Encaminamiento
    Encaminamiento adaptable
    Desventajas: Es más compleja, por lo que aumenta el coste de procesamiento en los nodos de la red.
    Depende de la información de estado obtenida en una parte de la red. Esta información constituye en si misma trafico adicional sobre la red, lo que supone cierta degradación de sus prestaciones.
    Puede reaccionar demasiado rápido, provocando oscilaciones y causando congestión, o demasiado lentamente, en cuyo caso no es valida.

## Slide 20: Encaminamiento
    Encaminamiento adaptable
    Ventajas: El usuario de la red percibe que las prestaciones mejoran con el uso de estas técnicas.
    Puede resultar de ayuda en el control de la congestión: dado a que este tipo de técnicas tiende a compensar la carga, puede retrasar la aparición de situaciones graves de congestión.

## Slide 21: Algoritmos de Mínimo Costo
Ruteadores
  Los ruteadores operan en la capa de red y sus función básicas son:
    Realizar el encaminamiento (ruteo) de los paquetes a través de los nodos intermedios.
    Hacer transparente a las capas superiores la tecnología de red que esté utilizando.

## Slide 22: Algoritmos de Mínimo Costo
  Para realizar su función, un ruteador debe:
    Revisar la información de la dirección destino (dirección lógica o dirección IP).
    Buscar dicho destino en la tabla de ruteo y decidir cual es el siguiente ruteador al que hay que transmitir el paquete para que llegue a su destino.

## Slide 23: Algoritmos de Mínimo Costo
  Tipos de ruteo:
    Ruteo estático: Cuando las tablas de ruteo se llenan manualmente en cada ruteador y es necesario volver a llenarlas cuando existe un cambio en la topología.
    Ruteo dinámico: Cuando los ruteadores emplean información obtenida de la red, para llenar ellos mismos su tabla de ruteo.

## Slide 24: Algoritmos de Mínimo Costo
  Esta información que obtienen de la red, puede ser una medición (métrica) del retardo de la longitud de los buffers intermedios. O una métrica dada por el administrador, pudiendo así responder de manera automática a cambios en la topología.

## Slide 25: Algoritmos de Mínimo Costo
  De cualquier manera es común utilizar un algoritmo de costo mínimo para encontrar dichas tablas de ruteo.
  Un algoritmo de costo mínimo es aquel que encuentra la trayectoria de menor costo entre cualquier par de nodos.
  Donde el costo puede representar una combinación de retardo, utilización de los enlaces, costo económico, etc.
  Según el criterio del administrador de la red que asocia a cada enlace un costo.

## Slide 26: Algoritmos de Mínimo Costo
  Un principio de los algoritmos de costo mínimo es:
    Si la trayectoria de menor costo desde el nodo X al nodo Y pasa por el nodo Z, entonces esta trayectoria de X a Y incluye a la trayectoria de menor costo desde el nodo Z al nodo Y.
X
A
Z
Y
Trayectoria de costo mínimo de X a Y
Trayectoria de costo mínimo de Z a Y

## Slide 27: Algoritmos de Mínimo Costo
    Tabla de ruteo del nodo X
Destino | Siguiente HOP | Costo
Z | A | 5
Y | ..... | .....
..... | ..... | .....
..... | ..... | .....

## Slide 28: Algoritmos de Mínimo Costo
Algoritmo de Dijkstra
  Definamos:
    N = Número de nodos en la red
    S = Nodo fuente
    M = Conjunto de nodos incorporados por el algoritmo.
    dij = Costo del enlace entre los nodos i y j, dii=0 y dij =  si los nodos no se encuentran conectados directamente, dij  0 si los nodos se encuentran conectados directamente.

## Slide 29: Algoritmos de Mínimo Costo
    Dn = costo encontrado o en un curso obtenido por el algoritmo para el camino de menor costo desde el nodo s al nodo n.
  El algoritmo consta de tres pasos, repitiéndose los pasos 2 y 3 hasta que M=N, es decir, hasta que los caminos finales han sido asignados a todos los nodos de la red.

## Slide 30: Algoritmos de Mínimo Costo
  1. Inicialización
    M = {s}, solo el nodo fuente se encuentra en el conjunto M. Dn = dsn para s  n; el costo inicial de los caminos a los nodos vecinos es el costo de los enlaces.
  2. Encontramos el nodo vecino
    Nodo que no este en M con el camino de menor costo y lo incorporamos a M, lo que puede expresarse como:
    Encontrar. w  M tal que
    Añadir w  M

## Slide 31: Algoritmos de Mínimo Costo
  3. Actualizamos los caminos de costo mínimo
    Dn = min[Dn , Dw + dwn] para todo n  M
  Ejemplo: Encontrar la tabla de ruteo del nodo 1 de la siguiente red.
1
2
3
4
5
6
5
2
1
2
3
3
1
1
8
2

## Slide 32: Algoritmos de Mínimo Costo
M | D2 | tray | D3 | tray | D4 | Tray | D5 | Tray | D6 | Tray
1 | 2 | 1-2 | 1 | 1-3 | 5 | 1-4 | Infinito | --------- | Infinito | --------
1,3 | 2 | 1-2 | 1 | 1-3 | 4 | 1-3-4 | 2 | 1-3-5 | Infinito | --------
1,3,2 | 2 | 1-2 | 1 | 1-3 | 4 | 1-3-4 | 2 | 1-3-5 | Infinito | --------
1,3,2,5 | 2 | 1-2 | 1 | 1-3 | 3 | 1-3-5-4 | 2 | 1-3-5 | 4 | 1-3-5-6
1,3,2,5,4 | 2 | 1-2 | 1 | 1-3 | 3 | 1-3-5-4 | 2 | 1-3-5 | 4 | 1-3-5-6
1,3,2,5,4,6 | 2 | 1-2 | 1 | 1-3 | 3 | 1-3-5-4 | 2 | 1-3-5 | 4 | 1-3-5-6

## Slide 33: Algoritmos de Mínimo Costo
    Tabla de ruteo del nodo 1
Destino | Siguiente HOP | Costo
1 | - | 0
2 | 2 | 2
3 | 3 | 1
4 | 3 | 3
5 | 3 | 2
6 | 3 | 4

## Slide 34
Algoritmos de Mínimo Costo
Algoritmo de Bellman-Ford
  Definamos:
    S = Nodo fuente
    dij = Costo del enlace entre los nodos i y j, dii=0 y dij =  si los nodos no se encuentran conectados directamente, dij  0 si los nodos se encuentran conectados directamente.
    h = número máximo de enlaces en un camino en el paso actual del algoritmo.

## Slide 35: Algoritmos de Mínimo Costo
    Dh(n) = Costo en curso obtenido por el algoritmo para el camino más corto desde el nodo s al nodo n empleando h enlaces (o saltos) como máximo.
  El algoritmo consta de los siguientes pasos, repitiéndose el paso dos hasta que ninguno de los otros costos cambia.

## Slide 36: Algoritmos de Mínimo Costo
  1. Inicialización
    D0(n) =  para todo n  s
    Dh(s) = 0 para todo h
  2. Para cada sucesivo h  0
    Dh+1(n) = minj [Dh(j)+ djn] donde n = nodo destino

## Slide 37: Algoritmos de Mínimo Costo
  Encuentre la tabla de ruteo del nodo 1
1
2
3
4
5
6
5
2
1
2
3
3
1
1
8
2

## Slide 38: Algoritmos de Mínimo Costo
h | D1 | Tray | D2 | Tray | D3 | Tray | D4 | Tray | D5 | Tray | D6 | Tray
0 | 0 | 1 | Infin. | ---- | Infin. | --- | Infin. | --- | Infin. | --- | Infin. | ---
1 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 1 | 1-3 | 5 | 1-4 | Infin. | --- | Infin | ---
2 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 1 | 1-3 | 4 | 1-3-4 | 2 | 1-3-5 | 13 | 1-4-6
3 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 1 | 1-3 | 3 | 1-3-5-4 | 2 | 1-3-5 | 3 | 1-3-5-6
4 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 1 | 1-3 | 3 | 1-3-5-4 | 2 | 1-3-5 | 3 | 1-3-5-6

## Slide 39
Algoritmos de Mínimo Costo
    Tabla de ruteo del nodo 1
Destino | Siguiente HOP | Costo
1 | - | 0
2 | 2 | 2
3 | 3 | 1
4 | 3 | 3
5 | 3 | 2
6 | 3 | 4

## Slide 40: Tabla de ruteo IP
===========================================================================
Lista de interfaces
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x20002 ...00 18 e7 33 3d c3 ...... Realtek RTL8185 54M Wireless LAN Network Ada
pter - Minipuerto del administrador de paquetes
===========================================================================
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 192.168.2.60 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.60 192.168.2.60 25
192.168.2.60 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.60 192.168.2.60 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.60 192.168.2.60 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.60 192.168.2.60 1
Puerta de enlace predeterminada: 192.168.2.2
===========================================================================
Rutas persistentes:
ninguno

## Slide 41: Tabla de ruteo
  Ruta predeterminada
    0.0.0.0 con 0.0.0.0
    Es la ruta más coincidente cuando no hay otras coincidencias.
    Si se elige la ruta predeterminada, el paquete se reenvía a la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada (192.168.2.2), mediante la interfaz asignada (192.168.2.60)
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 192.168.2.60 25

## Slide 42: Tabla de ruteo
  Ruta de red de bucle invertido (local host)
    Coincide con cualquier dirección IP del intervalo 127.0.0.0 y 127.255.255.255
    Todas las direcciones IP que empiezan con 127 se reservan para local host.
    Todas los datagramas IP de ese intervalo se reenvían a la dirección de local host 127.0.0.1 mediante la interfaz de bucle invertido.
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

## Slide 43: Tabla de ruteo IP
  Ruta de red conectada directamente
    Subred 192.168.2.0 con 255.255.255.0
    Es una ruta de la subred conectada localmente.
    Cuando se elige esta ruta, el datagrama IP se reenvía a la dirección IP de destino mediante la interfaz asignada a la dirección IP.
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.60 192.168.2.60 25

## Slide 44: Tabla de ruteo IP
  Ruta de host local
    192.168.2.60 con 255.255.255.255
    Una ruta de host para la dirección IP asignada.
    Todo el trafico dirigido a la dirección de host local se reenvía a la dirección reservada de bucle invertido 127.0.0.1, mediante la interfaz de bucle invertido.
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica
192.168.2.60 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25

## Slide 45: Tabla de ruteo de IP
  Ruta de difusión dirigida a todas las terminales
    Una ruta de host para la dirección de difusión dirigida a todas las terminales para el ID de red de clase B 192.168.2.0/24. Los paquetes destinados a la dirección de difusión, dirigidos a todos los host de la subred 192.168.2.0, se envían como difusión de nivel MAC (D.D.= FF:FF:FF:FF:FF:FF), mediante la interfaz asignada a la dirección IP 192.168.2.60.
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.60 192.168.2.60 25

## Slide 46: Tabla de ruteo IP
  Ruta de dirección de multidifusión
    224.0.0.0 con 240.0.0.0 o 224.0.0.0/4
    Se utiliza para coincidir con todas las direcciones de clase D reservadas para el trafico IP de multidifusión.
    Los paquetes IP de multidifusión se envían como multidifusiones de nivel MAC, utilizando la interfaz asignada a la dirección IP.
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.60 192.168.2.60 25

## Slide 47: Tabla de ruteo IP
  Ruteo de difusión limitada
    255.255.255.255/32
    Es una ruta de host para la dirección de difusión limitada. Los paquetes no salen de la subred.
    Los datagramas dirigidos a la dirección de difusión limitada se envían como difusión de nivel MAC mediante la interfaz asignada a la dirección IP.
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.60 192.168.2.60 1