## Slide 1: Protocolo ICMP

## Slide 2: Introducción
  ICMP es el Protocolo de Mensajes de Control de Internet (Internet Control Message Protocol), el cual informa de condiciones de error y control.
  IP proporciona utilidad de entrega de datagramas de un extremo a otro, pero no proporciona ninguna utilidad para informar de errores de enrutamiento o entrega.

## Slide 3: Introducción
  Cuando un protocolo encuentra un error que no se puede recuperar en el procesamiento de un paquete, puede realizar las siguientes acciones:
    Descarte no informado: Elimina el paquete infractor sin enviar una notificación al host origen. Ej.: Una NIC Ethernet comprueba cada trama para ver el error con el CRC. Si tiene error la trama, se elimina.
    Descarte informado: Elimina el paquete infractor y envía una notificación al host origen.

## Slide 4: Introducción
  ICMP es un protocolo extensible que también proporciona funciones para comprobar la conectividad IP y ayudar en la configuración automática de los host.
  ICMP no hace que IP sea confiable. No existe utilidad para IP o ICMP para proporcionar secuencia o retransmisión de datagramas IP que presenten error.

## Slide 5: Introducción
  ICMP se envía como datagrama IP
  ICMP informa de un error, pero no existe ningún requisito de cómo debe tratar el error el host emisor.
  Depende de la implementación TCP/IP interpretar el error y ajustar su comportamiento del modo correspondiente.

## Slide 6: Introducción
  Los mensajes de ICMP no se envían para problemas encontrados por mensajes de error ICMP o por datagramas de difusión o multidifusión.

## Slide 7: Estructura de un Mensaje de ICMP
  Los mensajes de ICMP se envían como datagramas IP.
Datos de ICMP
Datos de ICMP
Enc. ICMP
Datos de ICMP
Enc. ICMP
Enc. IP
Datos de ICMP
Enc. ICMP
Enc. IP
Enc. MAC
Subcapa de RED
Capa de RED
NIC
CRC
Datagrama IP
Mensaje ICMP

## Slide 8: Estructura de un Mensaje de ICMP
  En el encabezado IP de los mensajes de ICMP, el campo dirección IP origen se configura como el ruteador o la interfaz de host que envía el mensaje de ICMP.
  El campo dirección IP destino se configura como el host emisor del paquete infractor (en el caso de mensajes de error de ICMP) o un host especifico.

## Slide 9: Estructura de un Mensaje de ICMP
  Los mensajes de ICMP tienen la siguiente estructura
Enc. IP
Enc. ICMP
Datos ICMP
Mensaje ICMP
Datagrama IP
Interfaz
de RED
Cola
Trama de Interfaz de RED

## Slide 10: Mensaje de ICMP
Tipo
Código
Suma de comprobación
Datos específicos del tipo
. . .

## Slide 11: Mensaje de ICMP
  Tipo
    Campo de 1 byte que indica el tipo de mensaje ICMP
Tipo ICMP | Descripción
0 | Respuesta de ECO
3 | Destino inalcanzable
4 | Flujo de origen
5 | Redirección
8 | Solicitud de ECO
9 | Anuncio de enrutador
10 | Solicitud de enrutador
11 | Tiempo de espera agotado
12 | Problema de parametros

## Slide 12: Mensaje de ICMP
  Código
    Campo de 1 byte que indica un mensaje ICMP especifico dentro de un tipo ICMP.
  Suma de comprobación
    Campo de 2 bytes para una suma de comprobación de 16 bits que cubre el mensaje ICMP (Enc. ICMP y datos ICMP).
  Datos específicos del tipo
    Datos especiales para cada tipo ICMP.

## Slide 13
Solicitud y Respuesta de ECO
  Esta es una de las utilidades más usadas, donde se envía un mensaje sencillo a un nodo IP y devuelve el mensaje de eco al remitente.
  Se utiliza para la depuración y solución de problemas de red.
  Las utilidades ping, tracert y pathping utilizan mensajes de eco y respuestas de eco.

## Slide 14: Solicitud de ECO
  Solicitud de ECO
Tipo
Código
Checksum
Identificador
No. de Secuencia
Datos Opcionales
= 8
= 0
. . .

## Slide 15: Respuesta de ECO
  Respuesta de ECO
= 0
= 0
. . .
Tipo
Código
Checksum
Identificador
No. de Secuencia
Datos Opcionales

## Slide 16
Solicitud y Respuesta de ECO
  Indentificador
    Campo de 2 bytes que almacena un número generado por el remitente que se utiliza para reunir la solicitud de ECO con su correspondiente respuesta de ECO.
  Número de secuencia
    Campo de 2 bytes que almacena un número adicional que se utiliza para reunir la solicitud de ECO con su correspondiente respuesta de ECO.

## Slide 17: Utilidad ping
  Es la principal herramienta de red para resolver problemas de conectividad IP.
  La utilidad ping prueba la accesibilidad, el enrutamiento de origen, la latencia de red y otros aspectos de IP.
  PING envía un mensaje de eco ICMP a un destino y registra el tiempo de recorrido completo, el número de bytes enviados y el TTL de la respuesta de eco correspondiente.

## Slide 18: Utilidad ping
  Cuando ping termina de enviar mensajes de eco, muestra estadísticas del promedio de respuesta y el tiempo de recorrido completo.
  Al hacer ping a una dirección IP de destino, el comportamiento predeterminado es enviar 4 solicitudes de eco, fragmentables, sin ruta de origen con un campo de datos opcional de 32 bytes y espera de 1 segundo por la respuesta de ICMP correspondiente.

## Slide 19: Utilidad ping
  En el encabezado de los mensajes de eco, generados mediante ping,
    El campo identificador se configura con un valor múltiplo de 256(ej.: 0x0300)
    El campo número de secuencia para el primer mensaje se elige como múltiplo de 256 y los sucesivos se incrementan en 256.
    El campo Datos opcionales es de 32 bytes (de manera predeterminada), y esta formado por la cadena “abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi”

## Slide 20: Utilidad ping
C:\>ping www.upiicsa.ipn.mx
Haciendo ping a www.upiicsa.ipn.mx [148.204.115.2] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 148.204.115.2: bytes=32 tiempo=2ms TTL=124
Respuesta desde 148.204.115.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=124
Respuesta desde 148.204.115.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=124
Respuesta desde 148.204.115.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=124
Estadísticas de ping para 148.204.115.2:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 0ms

## Slide 21: Utilidad ping
Solicitud de ECO de 148.204.25.27 a 148.204.115.2
0000 00 01 f4 43 c9 19 00 50 ba b2 f3 7b 08 00 45 00 ...C...P ...{..E.
0010 00 3c 09 0d 00 00 80 01 7b fe 94 cc 19 1b 94 cc .<...... {.......
0020 73 02 08 00 58 5a 02 00 f3 01 61 62 63 64 65 66 s...XZ.. ..abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi
Respuesta de ECO de 148.204.115.2 a 148.204.25.27
0000 00 50 ba b2 f3 7b 00 01 f4 43 c9 19 08 00 45 00 .P...{.. .C....E.
0010 00 3c df 5c 00 00 7c 01 a9 ae 94 cc 73 02 94 cc .<.\..|. ....s...
0020 19 1b 00 00 60 5a 02 00 f3 01 61 62 63 64 65 66 ....`Z.. ..abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi
Tipo: Resp. de ECO
Identificador
No. de secuencia
Tipo: Sol. de ECO
Identificador
No. de secuencia

## Slide 22: Destino inalcanzable ICMP
  Cuando se envía un datagrama, IP hace el mejor esfuerzo para entregar de la forma más conveniente de los datagramas a su destino.
  Pero pueden ocurrir errores de enrutamiento o entrega a lo largo de la ruta de acceso o en el destino.
  Cuando ocurre un error de entrega o enrutamiento, un enrutador o el destino eliminan el datagrama infractor y trata de informar el error enviando el mensaje Destino Inalcanzable, al origen.

## Slide 23: Destino inalcanzable ICMP
  Destino inaccesible ICMP
Tipo
Código
Checksum
No utilizado
Enc. IP y primeros 8 bytes del datagrama
= 3
= 0 - 13
. . .

## Slide 24: Destino inalcanzable ICMP
  Códigos de destino inaccesible ICMP
    0. Red Inalcanzable
    1. Host Inalcanzable
    2. Protocolo Inalcanzable
    3. Puerto Inalcanzable
    4. Necesita Fragmentación y se especificó DF
    5. Error en ruta fuente
    6. Red de destino desconocida
    7. Host de destino desconocido
    8. Host de origen aislado
    9. Comunicación prohibida por el administrador con la red de destino
    10. Comunicación prohibida por el administrador con el host de destino
    11. Red Inaccesible por el tipo de servicio
    12. Host inalcanzable por el tipo de servicio
    13. Comunicación prohibida debido a un servidor de seguridad.

## Slide 25: Destino inalcanzable ICMP
  Puerto inaccesible
    Enviado por un host de destino cuando el puerto del encabezado UDP o TCP no coincide con una aplicación que se ejecuta en el destino.
    En la práctica, cuando no se pueden encontrar puertos TCP, TCP envía el segmento conexión reestablecida (RST).
    De este modo, los mensajes puerto inaccesible solo se envían por mensajes UDP.

## Slide 26: Destino inalcanzable ICMP
  Ejemplo de puerto inalcanzable (Código 03)
    Cuando un cliente DNS(Domain Name System, el cual utiliza los servicios de UDP de capa de transporte) envía un mensaje a un servidor DNS a través de un puerto 53, el servidor debe recibir los datos del cliente y responder si fuese necesario.
    Cuando una terminal (host o servidor) recibe un mensaje con el puerto 53 y no esta prestando un servicio a través de éste, elimina el paquete y envía al origen un mensaje de ICMP indicando que el paquete fue eliminado porque el destino es inalcanzable debido a que el puerto es inalcanzable.

## Slide 27: Destino inalcanzable ICMP
Mensaje de DNS enviado a la terminal 148.204.25.111 la cual no es un servidor de DNS
0000 00 02 d1 02 d4 ca 00 50 ba b2 f3 7b 08 00 45 00 .......P ...{..E.
0010 00 3f 07 dc 00 00 80 11 d6 af 94 cc 19 1b 94 cc .?...... ........
0020 19 6f 04 0c 00 35 00 2b 4e 6d 52 a7 01 00 00 01 .o...5.+ NmR.....
0030 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6c .......w ww.googl
0040 65 03 63 6f 6d 02 6d 78 00 00 01 00 01 e.com.mx .....
Mensaje ICMP de error enviado por la terminal 148.204.25.111
0000 00 50 ba b2 f3 7b 00 02 d1 02 d4 ca 08 00 45 00 .P...{.. ......E.
0010 00 38 26 2d 00 00 40 01 f8 75 94 cc 19 6f 94 cc .8&-..@. .u...o..
0020 19 1b 03 03 aa 23 00 00 00 00 45 00 00 3f 07 dc .....#.. ..E..?..
0030 00 00 80 11 d6 af 94 cc 19 1b 94 cc 19 6f 04 0c ........ .....o..
0040 00 35 00 2b 4e 6d .5.+Nm
Protocolo: UDP
Puerto: 53 DNS
Tipo:
Dest. Inalcanzable
Clase:
Puerto. Inalcanzable
Inicio de encabezado del
Paquete eliminado

## Slide 28: Destino Inalcanzable
  Red Inalcanzable
    Enviado por el ruteador cuando no se puede encontrar una ruta para la dirección IP de destino en la tabla de ruteo.
    La dirección IP de origen de este mensaje identifica al ruteador que no puede encontrar una ruta.

## Slide 29: Destino inalcanzable ICMP
Solicitud de eco enviada a la terminal con IP 20.20.20.20
0000 00 01 f4 43 c9 19 00 50 ba b2 f3 7b 08 00 45 00 ...C...P ...{..E.
0010 00 5c 08 40 00 00 0c 01 d0 52 94 cc 19 1b 14 14 .\.@.... .R......
0020 14 14 08 00 61 fe 02 00 94 01 00 00 00 00 00 00 ....a... ........
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ..
Mensaje ICMP de error enviado por el ruteador 12.124.219.22
0000 00 50 ba b2 f3 7b 00 01 f4 43 c9 19 08 00 45 20 .P...{.. .C....E
0010 00 38 00 00 00 00 f2 01 33 2b 0c 7c db 16 94 cc .8...... 3+.|....
0020 19 1b 03 00 fc ff 00 00 00 00 45 00 00 5c 08 40 ........ ..E..\.@
0030 00 00 01 01 db 52 94 cc 19 1b 14 14 14 14 08 00 .....R.. ........
0040 61 fe 02 00 94 01 a.....
Tipo:
Dest. Inalcanzable
Clase:
Red Inalcanzable
Inicio de encabezado del
Paquete eliminado

## Slide 30: Destino Inalcanzable
  Host Inalcanzable
    Enviado por un ruteador IP cuando no se ha encontrado una ruta al destino en la tabla de ruteo.
    En la Internet, se trata del mensaje más adecuado cuando un ruteador no puede determinar el próximo salto para un datagrama IP.
    La dirección IP de origen de este mensaje identifica al ruteador que no ha podido entregar el datagrama al host destino.

## Slide 31
Destino inalcanzable ICMP
Solicitud de eco enviada a la terminal con IP 10.0.0.1
0000 08 00 09 72 74 e0 00 00 b4 34 b7 fa 08 00 45 00 ...rt... .4....E.
0010 00 3c 8a 03 00 00 20 01 26 aa 86 27 59 ec 0a 00 .<.... . &..'Y...
0020 00 01 08 00 1b 5c 01 00 31 00 61 62 63 64 65 66 .....\.. 1.abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi
Mensaje ICMP de error enviado por el ruteador 168.156.1.33
0000 00 00 b4 34 b7 fa 08 00 09 72 74 e0 08 00 45 00 ...4.... .rt...E.
0010 00 38 7a a9 00 00 fc 01 ba 4a a8 9c 01 21 86 27 .8z..... .J...!.'
0020 59 ec 03 01 a7 a2 00 00 00 00 45 00 00 3c 8a 03 Y....... ..E..<..
0030 00 00 1c 01 2a aa 86 27 59 ec 0a 00 00 01 08 00 ....*..' Y.......
0040 1b 5c 01 00 31 00 .\..1.
Tipo:
Dest. Inalcanzable
Clase:
Host Inalcanzable
Inicio de encabezado del
Paquete eliminado

## Slide 32: Tiempo excedido de ICMP
  El mensaje Tiempo Excedido de ICMP se envía en los siguientes casos:
    Cuando un ruteador decrementa el campo TTL del encabezado IP a 0.
    Cuando el temporizador de reensamblado de un datagrama IP fragmentado expira.

## Slide 33: Tiempo excedido de ICMP
  Cuando el campo TTL llega a 0 en un datagrama IP, puede significar dos cosas:
    El datagrama IP se envío con un TTL inapropiado que no reflejaba el número real de enlaces entre el origen y el destino. En este caso se debería incrementar el TTL.
    Existe un bucle de enrutamiento en el conjunto de redes.

## Slide 34: Tiempo excedido de ICMP
Tipo
Código
Checksum
No usados
Enc. IP y primeros 8 bytes de datos de datagrama
= 11
= 0 or 1
. . .
Código = 0: TTL Expiro
Código = 1: Tiempo de Reensamblado Expiro

## Slide 35
Tiempo excedido de ICMP
Solicitud de eco enviada por 148.204.25.27 a 148.204.115.2
0000 00 01 f4 43 c9 19 00 50 ba b2 f3 7b 08 00 45 00 ...C...P ...{..E.
0010 00 5c 08 cf 00 00 04 01 f8 1c 94 cc 19 1b 94 cc .\...... ........
0020 73 02 08 00 06 fe 02 00 ef 01 00 00 00 00 00 00 s....... ........
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ..
Mensaje ICMP de error enviado por el ruteador 148.204.0.162
0000 00 50 ba b2 f3 7b 00 01 f4 43 c9 19 08 00 45 c0 .P...{.. .C....E.
0010 00 38 00 00 00 00 3d 01 39 b0 94 cc 00 a2 94 cc .8....=. 9.......
0020 19 1b 0b 00 f4 ff 00 00 00 00 45 00 00 5c 08 cf ........ ..E..\..
0030 00 00 01 01 fb 1c 94 cc 19 1b 94 cc 73 02 08 00 ........ ....s...
0040 06 fe 02 00 ef 01 ......
Tipo:
Tiempo excedido
Clase:
TTL expiro
Inicio de encabezado del
Paquete eliminado
TTL: 4

## Slide 36: Utilidad tracert
  La utilidad tracert usa mensajes de ECO de ICMP para determinar la ruta o la serie de ruteadores, que sigue un datagrama IP desde un host origen hasta llegar al host destino.
  Cuando se ejecuta un tracer con una dirección IP de destino, su comportamiento predeterminado es realizar una traza de la ruta y generar un informe de los tiempos de ida y vuelta de las direcciones de las interfaces cercanas de los ruteadores.

## Slide 37: Utilidad tracert
  Funcionamiento de tracert
    Se envía un eco al destino con un TTL =1. Si el destino se encuentra en la misma red, este responde con la correspondiente respuesta de eco.
    Si el destino no esta conectado directamente en la red, el mensaje de eco es enviado al primer ruteador.
    El ruteador determina que el datagrama es trafico en transito y decrementa su TTL. Como TTL ahora vale cero, el ruteador descarta el datagrama IP y envía de vuelta un mensaje de Tiempo excedido-TTL expiro al host origen.

## Slide 38: Utilidad tracert
    La interfaz donde recibió este datagrama IP, es la interfaz cercana.
    Tras recibir el mensaje de Tiempo excedido-TTL expiro, la utilidad tracert registra el tiempo de ida y vuelta y la dirección IP de origen (IP del ruteador).
    Tracert envía dos mensajes de eco más con TTL=1 y registra los tiempos.
    Incrementa el TTL de uno en uno, hasta que recibe la correspondiente respuesta de eco del host destino.

## Slide 39
Utilidad tracert
C:\>tracert -d www.upiicsa.ipn.mx
Traza a la dirección www.upiicsa.ipn.mx [148.204.115.2]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 148.204.25.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 148.204.0.129
3 1 ms 1 ms <1 ms 10.204.0.14
4 2 ms <1 ms <1 ms 148.204.0.162
5 1 ms <1 ms <1 ms 148.204.115.2
Traza completa.

## Slide 40: Protocolo IGMP Internet Grouping Management Protocol

## Slide 41: Índice
IP Multicasting
Introducción a IGMP
IGMP Versión 1
IGMP Versión 2
IGMP Snooping
Referencias

## Slide 42: IGMP - Multicasting
Direcciones IPv4:
  unicast, dirigida a un nodo (Clases A, B y C).
  broadcast, dirigida a todos los nodos de una subred.
  multicast, dirigida a un grupo de nodos de una subred (Clase D).
Dirección multicast:

## Slide 43: IGMP - Multicasting
Rango de direcciones multicast:
  224.0.0.0 - 239.255.255.255, bloques control para red local.
  224.0.1.0 - 224.0.1.255, bloques control para Internet.
  224.0.2.0 - 224.0.255.0, bloques AD-HOC.
  224.1.0.0 - 224.1.255.255, grupos multicast estándar.
  224.2.0.0 - 224.2.255.255, bloques SDP/SAP.

## Slide 44: IGMP - Introducción
Protocolo que permite a los hosts comunicar su interés, o no, en pertenecer a grupos multicast, dinámicamente.
Este interés se comunica a los routers multicast que usarán la información para construir o podar árboles de distribución multicast y usarlos en algún algoritmo de encaminamiento multicast.
Los mensajes IGMP van encapsulados dentro de datagramas IP, con número de protocolo IP = 2, TTL = 1 y con la opción IP Router Alert en la cabecera IP.
Existen 3 versiones incrementales. La más usada es la versión 2.

## Slide 45: IGMP - Versión 1
Formato de mensajes
  Versión = 1
    0 si fuese la versión 0 de IGMP (ya obsoleta).
  Tipo
    Membership Query.
    Membership Report.
  CheckSum
    16 bits. Complemento a uno del complemento a uno del mensaje.

## Slide 46: IGMP - Versión 1
  Dirección de Grupo
    Contiene la dirección del grupo multicast correspondiente cuando el mensaje es del tipo Membership Report.
    Es igual a cero cuando el mensaje es del tipo Membership Query.
Acciones
  Unirse a un grupo
  Pregunta-Respuesta
  Abandonar un grupo

## Slide 47: IGMP - Versión 1
Unión a un grupo
  El host H que se quiera a un grupo G debe mandar un Membership Report a la dirección del grupo al que quiere unirse. Ej.: Host B quiere unirse al Grupo 1
Host A : Grupos 1 y 3
Host B
Host C: Grupo 2
Router Multicasting
MemberShip Report Grupo 1

## Slide 48: IGMP - Versión 1
Pregunta-Respuesta
  Permite a los routers multicast saber qué grupos están activos en la subred.
  El router envía a todos los equipos de la red un Membership Query. Esto lo hace cada cierto tiempo.
  Cuando un host recibe el Membership Query pone un marcha un temporizador distinto para cada grupo al que pertenezca.
  Cuando el temporizador expira, el host envía un Membership Report al grupo correspondiente al temporizador.
  La inicialización de los temporizadores es aleatoria y distinta cada vez, siempre por debajo de un tiempo máximo.

## Slide 49: IGMP - Versión 1
  Si el router no recibe ningún Report de algún grupo, entonces considera que ese grupo ya no existe.
  Sólo un host de cada grupo responde al router. Si un host en espera de contestar a una Query escucha un Report de otro host del mismo grupo, interrumpe su temporizador y cancela la respuesta.
Host A: Grupos 1 y 3
Host B: Grupo 1
Host C: Grupo 2
Router Multicasting
MemberShip Report Grupo 1
Timer Grupo 1
Timer Grupo 2
Timer Grupo 3
Timer Grupo 1
MemberShip Query
MemberShip Report Grupo 3
MemberShip Report Grupo 2

## Slide 50: IGMP - Versión 1
Abandonar un grupo
  Cuando un host quiere abandonar un grupo simplemente deja de responder como miembro de ese grupo a los mensajes Membership Query del router.
  Ejemplo: Host C abandona el grupo 2.
Host A: Grupos 1 y 3
Host B: Grupo 1
Host C: Grupo2
Router Multicasting
MemberShip Query
Timer Grupo 1
No responde
Timer Grupo 3
Timer Grupo 1
MemberShip Report Grupo 1
MemberShip Report Grupo 3

## Slide 51: IGMP - Versión 1
Parámetros de tiempo
  Query Interval. Tiempo que ha de transcurrir entre cada Query del router (Por defecto 125s.).
  Group Membership Interval. Tiempo que ha de transcurrir sin recibir Reports para que el router decida que ya no existen miembros de un determinado grupo.

## Slide 52: IGMP - Versión 2
Formato de mensajes
  Tipo
    Membership Query (=0x11)
      General Query
      Group-Specific Query
    Membership Report versión 1 (=0x12)
    Membership Report versión 2 (=0x16)
    Membership Leave Group(=0x17)

## Slide 53: IGMP - Versión 2
  Tiempo de Respuesta Máximo
    Se usa sólo en mensajes de tipo Membership Query.
    Especifica el valor, en décimas de segundo, que un host debe esperar como máximo para contestar a un Membership Query.
    Por defecto es igual a 100 (10s.).
    Usada para controlar la expansionabilidad de las respuestas y la latencia.
  Checksum
    Igual que en la versión 1.
  Dirección de Grupo
    0 en mensajes de tipo General Query.
    Contiene la dirección del grupo multicast en mensajes de tipo Group-Specific Query.

## Slide 54: IGMP - Versión 2
    Contiene la dirección del grupo multicast en mensajes de tipo Membership Report y Membership Leave Group.
Acciones
  Unirse a un grupo (igual que en versión 1)
  Pregunta-Respuesta General (igual que en versión 1)
  Pregunta-Respuesta Específica
  Abandonar un grupo
  Elección del router multicast

## Slide 55: IGMP - Versión 2
Pregunta-Respuesta Específica
  El router pregunta por la existencia de miembros de un grupo concreto. Los host responden igual que a una Query general. Usando un tiempo de respuesta máximo menor(=1s) se reduce la latencia de abandono de grupo. Ej.:
Host A : Grupos 1 y 3
Host B: Grupo 1
Host C: Grupo 2
Router Multicasting
MemberShip Group Specific Query Grupo 1
Timer Grupo 1
Timer Grupo 1
MemberShip Report Grupo 1

## Slide 56: IGMP - Versión 2
Abandonar un grupo
  El host que quiera abandonar un grupo manda un mensaje de tipo Membership Leave Group a la dirección de todos los routers multicast (224.0.0.2).
  A continuación, el router envía un mensaje Membership Group-Specific Query al grupo que quiere abandonar el host.
  Si algún host contesta con un Report, entonces el router mantiene el grupo.
  Si ningún host contesta en un tiempo dado, se considera que el que ha abandonado era el último del grupo y el router lo elimina.

## Slide 57: IGMP - Versión 2
Ej.: Host A abandona el grupo 1
Host A: Grupos 1 y 3
Host B: Grupo 1
Host C: Grupo 2
Router Multicasting
Timer Grupo 1
MemberShip Report Grupo 1
MemberShip Group- Specific Query Grupo 1
MemberShip Leave Group - Grupo 1
No responde
Timer Eliminar Grupo 1

## Slide 58: IGMP - Versión 2
Ej.: Host C abandona el grupo 2
Host A: Grupos 1 y 3
Host B: Grupo 1
Host C: Grupo 2
Router Multicasting
MemberShip Group-Specific Query Grupo 2
MemberShip Leave Group - Grupo 2
No responde
Timer Eliminar Grupo 2
Grupo 2 eliminado

## Slide 59: IGMP - Versión 2
Elección del router multicast (Querier)
  Cada router multicast envía un General Query al grupo de todos los sistemas multicast (223.0.0.1), con su dirección IP en el origen.
  Cuando un router recibe esta General Query,
    Si la dirección IP de origen del mensaje es menor que la suya, entonces deja de ser el router multicast. Si no vuelve a recibir una General Query con menor IP en un tiempo dado comienza de nuevo a enviar Queries.
    Si la dirección IP de origen es mayor que la suya, sigue haciendo las funciones de router multicast y enviando Queries.

## Slide 60: IGMP - Versión 2
Parámetros de tiempo adicionales a la versión 1
  Query Response Interval. Tiempo que se inserta en el campo de Tiempo de Respuesta Máximo de los mensajes de tipo General Query (Por defecto = 10s).
  Other Querier Present Interval. Tiempo que debe transcurrir antes de que un router decida que no hay otro router que pueda ser el Querier multicast.
  Startup Query Interval. Intervalo entre General Queries al arrancar un router.
  Startup Query Count. Número de General Queries enviadas al arrancar un router.
  Last Member Query Interval. Tiempo que se inserta en el campo de Tiempo de Respuesta Máximo de los mensajes de tipo Group-Specific Query (Por defecto = 1s), e indica además el intervalo entre cada una de las Group-Specific Queries.

## Slide 61: IGMP - Snooping
Como una dirección multicast no tiene una dirección MAC conocida, un switch manda los paquetes multicast por todos los puertos, de manera que todos los hosts están recibiendo los paquetes aunque no pertenezcan al grupo destinatario. Esto consume muchos recursos de red.
El snooping consiste en que el switch “fisgonee” la red. Cuando escucha un mensaje de unirse a un grupo proveniente de un host, almacena la dirección del grupo multicast y el puerto por donde escuchó el mensaje.

## Slide 62: IGMP - Snooping
Luego, cuando le llegue un mensaje dirigido a la dirección de grupo almacenada, lo enviará sólo por lo puertos por donde haya escuchado mensajes de unión a ese grupo.

## Slide 63: IGMP - Referencias
Multicasting
    Internet Assigned Numbers Authority (IANA): http://www.iana.org
    Cisco ACSN Software Deployment and Configuration Guide. Appendix B: IP Multicasting. ISBN: 78-14586-01.
IGMP
    Versión 1: S. Deering. NWG RFC-1112. Appendix I. Stanford University, 1989.
    Versión 2: W. Fenner. NWG RFC-2236. Xerox PARC, 1997.
    Versión 3: B. Cain et al. NWG RFC-3376. Cisco Systems, AT&T Labs, Ericsson. October 2002.
    Recopilación: M. Gibbs. Internet Group Management Protocol. Advanced Technical Paper Series. Riverstone Networks.