## Slide 1: Protocolo UDP

## Slide 2: Introducción
Existen dos protocolos de capa de transporte que se utilizan, normalmente, para transportar datos:
  Protocolo de Control de Transmisión (TCP – Transmission Control protocol) y
  Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP – User Datagram Protocol)

## Slide 3: Introducción
  UDP es el protocolo de la capa de transporte que ofrece un mínimo de servicios.
  Tiene la sobrecarga mínima para los protocolos de la capa de aplicación que no requieren un servicio de entrega confiable de un extremo a otro.

## Slide 4: Introducción
  UDP es un protocolo no orientado a conexión de la capa de transporte que es una reflexión directa de los servicios de datagramas de IP.
  Excepto que UDP proporciona un modo de pasar la parte del mensaje de UDP al protocolo de la capa de aplicación.

## Slide 5: Características
  Sin conexión
    Los mensajes de UDP se envían sin la negociación del establecimiento de conexión de UDP.
    Ej.: Una solicitud de DNS (Domain Name Service) y la correspondiente respuesta se envían como un mensaje UDP.
Cliente DNS Servidor DNS
Solicitud DNS
Respuesta DNS

## Slide 6: Características
  No fiable
    Los mensajes de UDP se envían como datagramas sin secuencia y sin reconocimiento.
    El protocolo de aplicación que utiliza los servicios de UDP debe recuperarse de la perdida de mensajes.
    Los protocolos típicos de nivel de aplicación que utilizan los servicios de UDP, proporcionan sus propios servicios de fiabilidad o retransmiten periodicamente los mensajes de UDP o tras un periodo de tiempo preestablecido.

## Slide 7: Características
  Proporciona identificación de los protocolos de Nivel de Aplicación
    UDP proporciona un mecanismo para enviar mensajes a un protocolo o proceso del Nivel de Aplicación en un host de una red.
    La cabecera UDP proporciona identificación tanto del proceso origen como del proceso destino.
Cliente DNS Servidor DNS
P.O. = X, P.D.=53 P.O.=53, P.D.=X
Solicitud DNS
Respuesta DNS

## Slide 8: Características
  Proporciona una suma de comprobación del mensaje de UDP
    El encabezado de UDP tiene una suma de comprobación de 16 bits de todo el mensaje de UDP.

## Slide 9: Características
UDP no proporciona los siguientes servicios.
  Buffer
    UDP no proporciona ningún tipo de buffer de los datos de entrada, ni de salida.
    Es el protocolo de nivel de aplicación quien debe proveer todo el mecanismo de buffer.

## Slide 10: Características
  Segmentación
    UDP no proporciona ningún tipo de segmentación de grandes bloques de datos.
    Por lo tanto la aplicación debe de enviar los datos en bloques suficientemente pequeños para que los datagramas de IP para los mensajes de UDP, no sean mayores que la MTU de la tecnología de Nivel de Interfaz de Red por la que se envían.
    El tamaño estándar de datos (carga útil) de UDP es de 512 bytes.

## Slide 11: Características
  Control de flujo
    UDP no proporciona control de flujo ni del extremo emisor, ni del extremo receptor.
    Los emisores de mensajes UDP pueden reaccionar a la recepción de los mensajes Control de flujo de origen de ICMP, pero no se requiere.

## Slide 12: Usos de UDP
Como UDP no proporciona ningún servicio para el Nivel de aplicación más que la identificación de protocolo y una suma de comprobación, resulta difícil imaginar porque se necesita UDP.
Los usos concretos para el envío de datos mediante UDP son:

## Slide 13: Usos de UDP
  Protocolos ligeros
    Para conservar recursos de memoria y procesador, algunos protocolos del Nivel de aplicación requieren del uso de un protocolo ligero que realice una función concreta mediante un simple intercambio de mensajes.
    Un buen ejemplo de protocolo ligero es la petición de nombres de DNS.
    Normalmente un cliente de DNS envía un mensaje de solicitud de DNS a un servidor de DNS.

## Slide 14: Usos de UDP
    El servidor de DNS responde al cliente de DNS con un mensaje de respuesta de DNS.
    Imagine los recursos necesarios en el servidor de DNS si todos los clientes utilizaran TCP en lugar de UDP.
    Todas las interacciones de DNS se realizarían en forma fiable, pero el servidor de DNS tendria que admitir cientos o, en Internet, miles de conexiones TCP.
    La solución con baja sobrecarga de UDP es la mejor elección para los protocolos de Nivel de aplicación de solicitud y respuesta.

## Slide 15: Usos de UDP
  El protocolo de Nivel de aplicación proporciona fiabilidad
    Si el protocolo de Nivel de aplicación proporciona su propio servicio de transferencia fiable de datos, no se necesita un servicio fiable como TCP.
    Ejemplo de protocolos de Nivel de Aplicación fiable son:
    TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
    NFS (Network File System)

## Slide 16: Usos de UDP
  No se requiere fiabilidad por un proceso periódico de anuncios
    Si el protocolo de Nivel de aplicación publica periódicamente la información, no se requiere un envío fiable.
    Si se pierde un mensaje, se vuelve a anunciar de nuevo tras el período de publicación.
    Un ejemplo de protocolo de Nivel de aplicación que usa anuncios periódicos (30 segundos) es el Protocolo de Información de Enrutamiento (RIP – Routing Information Protocol).

## Slide 17: Usos de UDP
  Envío de uno a muchos
    UDP se utiliza como protocolo de Nivel de transporte siempre que se debe enviar datos de Nivel de aplicación a múltiples destinos mediante direcciones de IP de difusión o multidifusión.
    TCP se puede usar sólo en envío de uno a uno.
    Ejemplo: Un envío de señal de video o voz a través de la red de paquetes.

## Slide 18: Mensaje de UDP
  Los mensajes de UDP se envían como datagramas de IP.
Mensaje
Mensaje
Enc UDP
Mensaje
Enc UDP
Enc IP
Mensaje
Enc UDP
Enc IP
Enc MAC
Cola

## Slide 19: Mensaje de UDP
    Un mensaje de UDP que consta de un encabezado UDP y un mensaje UDP es encapsulado en capa de red con el protocolo IP, usando como número de protocolo el valor 17 (0x11).
Enc. IP
Mensaje
MensajeUDP
Datagrama IP
Interfaz
de red
Cola
Trama de Interfaz de Red
Enc.
UDP

## Slide 20: Mensaje de UDP
    El mensaje puede tener un tamaño máximo de 65,536 bytes (Long. datagrama IP) menos 20 bytes del encabezado IP, menos 8 bytes del encabezado de UDP.
Mensaje
Mensaje
Enc UDP
Mensaje
Enc UDP
Enc IP
20
8
65,536 bytes
65,508 bytes

## Slide 21: Mensaje de UDP
    En la cabecera de IP de los mensajes de UDP, el campo Dirección IP origen se establece a la interfaz del host que envía el mensaje de UDP.
    El campo Dirección IP de destino se establece a la dirección unicast de un host concreto, una dirección de difusión de IP o una dirección IP de multidifusión.

## Slide 22: Encabezado UDP
  El encabezado de UDP tiene un tamaño fijo de 8 bytes y consta de 4 campos de tamaño fijo.
Puerto de Origen
Puerto de Destino
Longitud
Suma de comprobación

## Slide 23: Encabezado UDP
  Puerto de origen
    Campo de 2 bytes para identificar el protocolo de Nivel de aplicación origen que envía el mensaje de UDP.
    El uso de un puerto de origen es opcional y cuando no se usa se establece en cero (0x0000).
    El trafico de multidifusión de IP, como la videodifusión que se envía utilizando UDP, debe usar 0x0000 ya que no se espera respuesta al tráfico de video.
    Los protocolos tipicos de Nivel de aplicación usan en la respuesta el puerto de origen del mensaje de UDP entrante como puerto de destino.

## Slide 24: Encabezado UDP
  Puerto de destino
    Campo de 2 bytes que se usa para identificar el protocolo del Nivel de aplicación destino.
    La combinación de la dirección de IP de destino del encabezado IP y el puerto de destino del encabezado UDP proporcionan una dirección única con significado global para el proceso al que se envía el mensaje.

## Slide 25: Encabezado UDP
  Tamaño
    Campo de 2 bytes que se utiliza para indicar el tamaño en bytes del mensaje de UDP (Encabezado UDP y mensaje).
    El tamaño real máximo viene dado por el MTU del enlace por el que se envía el mensaje de UDP.

## Slide 26: Encabezado UDP
  Suma de comprobación
    Campo de 2 bytes que proporciona integridad en el nivel de bit para el mensaje de UDP.
    El calculo del checksum usa el mismo método que el checksum del encabezado de IP, pero a diferencia, aquí se incluye una pseudoencabezado, el encabezado UDP y el mensaje.
Pseudoencabezado
UDP
Enc. UDP
Mensaje
12 bytes
8 bytes
0 to 65,508 bytes
Relleno
(1 byte)
Mensaje UDP

## Slide 27: Encabezado UDP
  Pseudoencabezado UDP
Dirección IP origen
Dirección IP destino
No usado
Protocolo
Longitud (de UDP)
= 0
= 17

## Slide 28: Puertos de UDP
  Un puerto de UDP define una ubicación o cola de mensaje para la entrega de mensajes a los protocolos de Nivel de aplicación usando los servicios de UDP.
  En cada mensaje de UDP se incluye el puerto de origen, la cola de mensaje desde donde se envío el mensaje, y el puerto de destino, la cola de mensaje a la que se entrega el mensaje.

## Slide 29: Puertos de UDP
  La Internet Assigned Numbers Authority (IANA) asigna números de puerto, denominados números de puertos conocidos, a protocolos de Nivel de aplicación.

## Slide 30: Puertos de UDP
Número de puerto | Protocolo de Nivel de Aplicación
53 | Sistema de nombre de dominio (DNS)
67 | Cliente de BOOTP (Protocolo de configuración dinámica de host DHCP)
68 | Servidor de BOOTP (DHCP)
69 | TFTP
137 | Servicio de nombres de NetBIOS
138 | Servicio de datagramas de NetBIOS
161 | SNMP
520 | RIP
445 | SMB
......... | 

## Slide 31: Protocolo TCP

## Slide 32: Introducción
  El Protocolo de Control de Transmisión (TCP – Transmission Control Protocol), es el protocolo de la capa de Transporte que proporciona un servicio de entrega confiable de transferencia de datos de extremo a extremo.
  Y ofrece un método para pasar datos encapsulados mediante TCP a un protocolo de la capa de aplicación.

## Slide 33
Aplicación
Acceso a un servidor Web a través de una conexión remota
Capa
1
2
3
4
HTTP
TCP
IP
Cliente
Servidor
Transporte
Enlace
Red
IP
IP
PPP
IEEE
802.3
IEEE
802.5
V.35
Física
Aplicación
Transporte
Enlace
Red
Física
Enlace
Red
Física
Enlace
Red
Física
IEEE
802.5
IEEE
802.3
LAN
Ethernet
LAN
Token Ring
5

## Slide 34: Características
  Orientado a conexión
    Antes de poder transferir los datos, dos procesos (local y remoto) deben negociar una conexión TCP mediante un proceso de establecimiento de conexión.
    Las conexiones TCP se cierran formalmente mediante el proceso de finalización de conexión TCP.

## Slide 35: Características
  Full Duplex
    Para cada terminal TCP, la conexión TCP está formada por dos canales lógicos: un canal para transmitir datos (salida) y uno para recibir datos (entrada).
    Con la tecnología adecuada de la capa de Interfaz de Red, la terminal podría transmitir y recibir datos al mismo tiempo.
    El encabezado TCP contiene el número de secuencia de los datos de salida y un reconocimiento de los datos de entrada.

## Slide 36: Caracrerísticas
  Full Duplex
    Un circuito lógico bidireccional, full duplex entre dos procesos
Cliente
TCP
1
Servidor
TCP
2
Entrada
Entrada
Salida
Salida

## Slide 37: Características
  Fiable
    En el transmisor, los datos enviados en una conexión TCP están secuenciados y se espera un reconocimiento afirmativo por parte del receptor.
    Si no se recibe ningún reconocimiento, el segmento se transmite de nuevo.
    En el receptor, los segmentos duplicados se descartan y los segmentos que llegan fuera de secuencia se colocan en la secuencia correcta.
    Siempre se utiliza una suma de comprobación TCP para comprobar la integridad de nivel de bit del segmento TCP.

## Slide 38: Características
  Secuencia de bytes
    TCP reconoce los datos enviados a través de los canales de entrada y salida como una secuencia continua de bytes.
    El número de secuencia y el número de reconocimiento en cada encabezado TCP se define en límites de bytes.
    TCP no reconoce límites de mensajes o registros en la secuencia de bytes.
    El protocolo de la capa de Aplicación debe proporcionar el análisis correspondiente de la secuencia de bytes de entrada.

## Slide 39: Características
  Control de flujo del emisor y del receptor.
    Para evitar el envío de demasiados datos a la vez y la saturación de la red IP.
    TCP implementa control de flujo del emisor que, gradualmente, escala la cantidad de datos a la vez.
    Para evitar que el emisor envíe datos que el receptor no puede almacenar en buffer.
    TCP implementa control de flujo del receptor que indica la cantidad de espacio libre en el buffer del receptor.

## Slide 40
Características
  Segmentación de datos de la capa de aplicación.
    TCP segmenta los datos obtenidos a partir del proceso de la capa de Aplicación para adaptarlos a un datagrama IP enviado por el enlace de la capa de Interfaz de Red.
    Las terminales TCP intercambian el segmento de tamaño máximo que puede recibir cada uno y ajustan el tamaño máximo del segmento TCP mediante el descubrimiento de la Unidad Máxima de Transferencia de Rutas (PMTU, Path Maximum Transmission Unit)

## Slide 41: Características
  Entrega de uno a uno
    Las conexiones de TCP son un circuito lógico punto a punto entre dos protocolos de la capa de Aplicación.
    TCP no proporciona un servicio de uno a varios.
    Normalmente, TCP se utiliza cuando el protocolo de la capa de Aplicación requiere un servicio de transferencia de datos confiable y el protocolo de Aplicación no proporciona este tipo de servicio.

## Slide 42: Segmento TCP
  Los segmentos TCP se envían como datagramas IP.
Enc. de enlace | Datagrama IP | Cola de enlace
Enc. IP | Segmento TCP
Enc. TCP | Datos aplicación
Segmento
TCP
Datagrama
IP
Trama
20
bytes
20
bytes
14
bytes
4
bytes

## Slide 43: Segmento TCP
    Un segmento TCP, esta formado por un encabezado TCP y un segmento.
    Se encapsula con un encabezado IP con el campo protocolo con el valor 6(0x06).
    El segmento de datos puede tener un tamaño máximo de 65,496 bytes (65,536 menos 20 de encabezado IP y 20 de encabezado TCP).
Enc. IP
Segmento
65,496 bytes
65,516 bytes
Interfaz
de Red
Cola
65,536 bytes
Enc.
TCP

## Slide 44: Segmento TCP
    El datagrama IP resultante se encapsula con el encabezado y la cola correspondiente al de la Interfaz de Red.
    En el encabezado IP de los segmentos TCP, el campo Dirección IP de origen está configurada con la dirección de unidifusión de la interfaz de host que ha enviado el segmento TCP.
    El campo Dirección IP de destino está configurada con la dirección de unidifusión de un host especifico.

## Slide 45: Encabezado TCP
  El tamaño estándar del encabezado TCP es de 20 bytes y puede ser tan grande como 60 bytes, cuando se manejan opciones las cuales proporcionan alguna funcionalidad que no proporciona el encabezado TCP estándar.
  Los campos del encabezado TCP se definen de la siguiente manera:

## Slide 46
Puerto Fuente
Puerto Destino
Número de Secuencia
Número de Reconocimiento
Desplazamiento de datos
Reservado
Banderas
Ventana
Suma de Comprobación
Puntero Urgente
Opciones y Relleno
Encabezado TCP

## Slide 47: Encabezado TCP
  Puerto Origen
    Campo de 2 bytes que indica el protocolo de la capa de aplicación de origen que envía el segmento TCP.
    La combinación de la dirección IP de origen y del puerto origen en el encabezado TCP proporcionan una dirección única y globalmente significativa desde la que se ha enviado el segmento.

## Slide 48: Encabezado TCP
  Puerto de destino
    Campo de 2 bytes que indica el protocolo de la capa de aplicación de destino.
    La combinación de la dirección IP de destino del encabezado IP y el puerto de destino del encabezado TCP, proporciona una dirección única y globalmente significativa a la que se envía el segmento.

## Slide 49: Encabezado TCP
Puertos TCP
    Un puerto TCP define una ubicación para la entrega de datos de una conexión TCP.
    Cada segmento TCP incluye el puerto de origen que indica el proceso de la capa de aplicación desde el que se ha enviado el segmento y un puerto de destino que indica el proceso de la capa de aplicación al que se ha enviado el segmento.

## Slide 50: Encabezado TCP
    Existen números de puertos asignados por la IANA(Internet Assigned Numbers Authority) a protocolos especificos de la capa de aplicación.
No. de puerto | Protocolo de la Capa de Aplicación
19 | Protocolo de Transferencia de noticias de la red (NNTP)
20 | Servidor FTP (canal de datos – puede ser aleatorio)
21 | Servidor FTP (canal de control)
23 | Servidor Telnet
25 | Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)
80 | Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP; servidor WEB)
139 | Servicio de sesión de NetBIOS
339 | Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)
445 | Bloque de mensajes del servidor (SMB, Server Message Block)

## Slide 51: Encabezado TCP
  Puertos TCP
    Normalmente, el servidor de un protocolo de la capa de aplicación escucha en el número de puerto conocido.
    El cliente de un protocolo de la capa de aplicación utiliza el número de puerto, con mayor frecuencia, un número de puerto asignado dinámicamente.
    Estos números de puerto asignados dinámicamente se utilizan mientras dura el proceso y se conocen como efímeros o de corta duración.

## Slide 52: Encabezado TCP
  Puertos TCP
    De manera predeterminada, el número máximo de puerto es 5000, para los puertos bien conocidos.
Protocolo IP
Protocolo TCP
FTP
HTTP
Telnet
NetBIOS
Protocolo 6
Puerto 21
Puerto 80
Puerto 23
Puerto 139

## Slide 53: Encabezado TCP
Servidor FTP
Cliente FTP
  Puertos TCP
P.O.=X,P.D.=21
P.O.=21,P.D.=X
P.O.=X,P.D.=21
Presta servicio a través del puerto 21, el cual siempre esta activo.
Activa el puerto X (puerto efímero) mientras dura la conexión con el servidor.

## Slide 54: Encabezado TCP
  Número de Secuencia
    Campo de 4 bytes que indica el número de secuencia, basado en secuencias de bytes de salida del primer octeto del segmento.
    El campo número de secuencia siempre esta configurado, incluso cuando no hay datos en el segmento.
    En este caso, el campo número de secuencia se configura con el número del siguiente octeto de la secuencia de bytes de salida.

## Slide 55: Encabezado TCP
  Número de Secuencia
    Al establecer una conexión TCP, los segmentos TCP con un valor de indicador SYN (Sincronización) en 1, define el campo Número de Secuencia con el Numero de Secuencia Inicial (ISN, Inicial Sequence Number).
    Esto indica que el primer octeto de la secuencia de bytes de salida enviado en la conexión es ISN+1.

## Slide 56: Encabezado TCP
  Número de Reconocimiento
    Campo de 4 bytes que indica el número de secuencia del siguiente octeto de la secuencia de bytes de entrada que el receptor espera recibir.
    El número de reconocimiento proporciona una confirmación positiva de todos los octetos de la secuencia de bytes de entrada, aunque sin incluir, el número de reconocimiento.
    El número de reconocimiento es significativo en todos los segmentos TCP con el indicador ACK (Reconocimiento) en 1.

## Slide 57
Servidor FTP
Cliente FTP
TCP
Datos: 350
SEC:200, REC:350
TCP
Datos: 150
SEC: , REC: .
TCP
Datos: 180
SEC: , REC: .
SEC:350, REC:700
TCP
Datos: 500
TCP
Datos: 200
SEC: , REC: .
TCP
Datos: 70
SEC: , REC: .

## Slide 58: Encabezado TCP
  Desplazamiento de datos (Tamaño del encabezado TCP)
    Campo de 4 bits que indica dónde comienza el segmento TCP.
    Este campo, también tiene el tamaño del encabezado TCP.
    Como es en el caso del encabezado IP, el campo Desplazamiento de datos es el número de bloques de 4 bytes del encabezado TCP.

## Slide 59
Encabezado TCP
  Desplazamiento de datos (Tamaño del encabezado TCP)
    Para el encabezado TCP estándar (sin opciones), el campo Desplazamiento de datos esta configurado como 5 (0x5), lo que indica que los datos del segmento empiezan en el byte 20 (5x4), empezando por el principio del segmento.
Datos del Segmento
Enc.
TCP
Byte 0 Byte 20
Segmento TCP

## Slide 60: Encabezado TCP
  Reservado
    Campo de 6 bits reservado para su futura utilización
    El emisor configura estos bits como 0.

## Slide 61: Encabezado TCP
  Indicadores
    Campo de 6 bits que indica 6 indicadores TCP.
    Los seis indicadores son:
    URG – Urgente
    ACK – Reconocimiento
    PSH – (Apilar)
    RST – Restablecer
    SYN – Sincronía
    FIN – Finalizar

## Slide 62: Encabezado TCP
  Indicador URG
    Indica que la parte del segmento TCP contiene datos urgentes y se debería utilizar el campo Puntero urgente para determinar la ubicación de los datos urgentes en el segmento.
Datos del Segmento
Enc.
TCP
Datos
urgentes
RFC 1122
Puntero urgente = n-1
RFC 979
Puntero urgente = n

## Slide 63
Encabezado TCP
  Puntero Urgente
    Los datos normales enviados en una conexión de TCP son datos correspondientes a los datos de la secuencia de bytes de entrada y salida.
    En algunos casos de transferencia de datos, debe existir un modo de enviar datos de control para interrumpir un proceso o informar al protocolo de la capa de aplicación de eventos asíncronos.
    Estos datos de control se denominan datos fuera de banda, es decir, datos que no forman parte de la secuencia de bytes de TCP.

## Slide 64
Encabezado TCP
  Datos urgentes
    Los datos fuera de banda para las conexiones TCP pueden implementarse de las siguientes maneras.
    Utilizar una conexión TCP distinta para los datos fuera de banda: La conexión TCP separada envía ordenes de control e información de estado sin combinarlas en la secuencia de datos de la conexión de datos.
    Este es el método utilizado por FTP.

## Slide 65
Encabezado TCP
    FTP utiliza una conexión TCP en el puerto 21 para ordenes de control como login, get (descarga de archivo al cliente FTP) y put (carga de archivo al servidor FTP) y una conexión diferente en el puerto 20 (o aleatorio) para el envió y recepción de datos de archivos.
    Utilizar datos urgentes. Los datos urgentes TCP se envían en la misma conexión TCP que los datos. Los datos urgentes TCP se indican configurando el indicador urgente URG, y los datos urgentes se distinguen de los datos no urgentes mediante el campo puntero urgente.

## Slide 66
Encabezado TCP
    Los datos urgente del segmento TCP deben procesarse antes que los datos no urgentes.
    Los datos urgentes son utilizados por el protocolo Telnet para enviar órdenes de control, aunque la ventana de recepción anunciada del servidor Telnet sea cero.
Datos del Segmento
Enc.
TCP
Datos
urgentes
RFC 1122
Puntero urgente = n-1
RFC 979
Puntero urgente = n

## Slide 67: Encabezado TCP
  Indicador ACK
    Indica que el campo reconocimiento contiene el siguiente octeto esperado en la conexión.
    El indicador ACK siempre esta configurado, excepto para el primer segmento de establecimiento de conexión TCP.

## Slide 68: Encabezado TCP
  Indicador PSH
    Indica que el contenido del buffer de recepción TCP debería pasar al protocolo de aplicación.
    Los datos del buffer de recepción deben estar formados por un bloque contiguo de datos a partir del extremo izquierdo del buffer.
    En otras palabras, no debe faltar ningún segmento de la secuencia de bytes hasta el segmento que contiene el indicador PSH; los datos no pueden pasar al protocolo de capa de aplicación hasta que lleguen los segmentos que faltan.

## Slide 69
Encabezado TCP
  Indicador RST
    Indica que la conexión se ha anulado.
    Para conexiones activas, un segmento TCP con el indicador RST = 1, se envía como respuesta a un segmento TCP recibido en la conexión incorrecta, provocando que la conexión no funcione.
    El envío de un segmento RST para una conexión activa finaliza la conexión, provocando la pérdida de los datos almacenados en los bufferes de envío y recepción o en tránsito.

## Slide 70
Encabezado TCP
  Indicador SYN
    Indica que el segmento contiene un ISN.
    Durante el proceso de establecimiento de la conexión TCP, TCP envía un segmento TCP con el indicador SYN configurado. Cada terminal TCP reconoce la recepción del indicador SYN tratándolo como si fuera un único byte de datos.
    El campo Número de Reconocimiento para el reconocimiento del segmento SYN se configura como ISN+1.

## Slide 71
Encabezado TCP
  Indicador FIN
    Indica que el emisor del segmento TCP ha terminado de enviar los datos en la conexión.
    Cuando una conexión TCP finaliza correctamente, cada terminal TCP envía un segmento TCP con el indicador FIN = 1.
    Una terminal TCP no envía un segmento TCP con el indicador FIN = 1 hasta que se han enviado todos los datos pendientes a la otra terminal TCP y se han confirmado.
    Cada terminal TCP reconoce la recepción del indicador FIN tratándolo como si fuera un único byte de datos.

## Slide 72: Conexión TCP
  Se establece mediante un protocolo de negociación en el que las dos terminales TCP acuerdan crear una conexión TCP
  Se mantiene durante un proceso periódico que asegura que las dos terminales estén activas en la conexión.
  Finalizan mediante un protocolo de negociación en el que las dos terminales TCP acuerdan cerrar la conexión.

## Slide 73: Conexión TCP
  Establecimiento de conexión positiva
Servidor FTP
Cliente FTP
SYN
SYN,ACK
ACK
SEC: ISN1, REC=0.
SEC: ISN2, REC=ISN1+1
SEC: ISN1+1, REC=ISN2+1

## Slide 74
  Establecimiento de conexión positiva
Envió de establecimiento de conexión (SYN) e ISN1
0000 00 14 d1 c2 38 be 00 18 e7 33 3d c3 08 00 45 00 ....8... .3=...E.
0010 00 30 94 71 40 00 80 06 f9 8c c0 a8 02 3c 4a 7d .0.q@... .....<J}
0020 5f 68 10 52 00 50 03 c7 5a a1 00 00 00 00 70 02 _h.R.P.. Z.....p.
0030 40 00 67 4b 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02 @.gK.... ......
Envío de reconocimiento = ISN1+1 (ACK).Envío de sincronía (SYN) e ISN2
0000 00 18 e7 33 3d c3 00 14 d1 c2 38 be 08 00 45 00 ...3=... ..8...E.
0010 00 30 99 7d 00 00 36 06 7e 81 4a 7d 5f 68 c0 a8 .0.}..6. ~.J}_h..
0020 02 3c 00 50 10 52 b4 36 45 bf 03 c7 5a a2 70 12 .<.P.R.6 E...Z.p.
0030 16 58 97 0a 00 00 02 04 05 96 01 01 04 02 .X...... ......
Envío de reconocimiento = ISN2+1 (ACK)
0000 00 14 d1 c2 38 be 00 18 e7 33 3d c3 08 00 45 00 ....8... .3=...E.
0010 00 28 94 8d 40 00 80 06 f9 78 c0 a8 02 3c 4a 7d .(..@... .x...<J}
0020 5f 68 10 52 00 50 03 c7 5a a2 b4 36 45 c0 50 10 _h.R.P.. Z..6E.P.
0030 43 08 97 00 00 00 C.....

## Slide 75: Conexión TCP
  Establecimiento de conexión negativa
Servidor FTP
Cliente FTP
SYN
RST,ACK
SEC: ISN1, REC=0
SEC: 0, REC=ISN1+1

## Slide 76
  Establecimiento de conexión negativa
Envió de establecimiento de conexión
0000 00 14 d1 c2 38 be 00 18 e7 33 3d c3 08 00 45 00 ....8... .3=...E.
0010 00 30 54 0e 40 00 80 06 40 e8 c0 a8 02 3c bd 82 .0T.@... @....<..
0020 e5 6a 0b 16 81 2e e9 b8 89 44 00 00 00 00 70 02 .j...... .D....p.
0030 40 00 de 0b 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02 @....... ......
Envío de rechazo de conexión
0000 00 18 e7 33 3d c3 00 14 d1 c2 38 be 08 00 45 00 ...3=... ..8...E.
0010 00 3f 78 34 40 00 f8 06 a4 b2 bd 82 e5 6a c0 a8 .?x4@... .....j..
0020 02 3c 81 2e 0b 16 00 00 00 00 e9 b8 89 45 50 14 .<...... .....EP.
0030 00 00 75 8a 00 00 47 6f 20 61 77 61 79 2c 20 77 ..u...Go away, w
0040 65 27 72 65 20 6e 6f 74 20 68 6f 6d 65 e're not home

## Slide 77
Conexión TCP
  Finalización de la conexión TCP
Servidor FTP
Cliente FTP
FIN,ACK
SEC: FSN1, REC=CSN2
SEC: CSN2, REC=FSN1+1
ACK
FIN,ACK
ACK
Datos
SEC: FSN2, REC=FSN1+1
SEC: FSN1+1, REC=FSN2+1

## Slide 78
  Finalización de la conexión
Envío de fin de la conexión (FSN1) y del reconocimiento de datos (CSN2)
0000 00 18 e7 33 3d c3 00 01 f4 43 c9 19 08 00 45 00 ...3=... .C....E.
0010 00 28 47 ac 00 00 32 06 a8 11 40 e9 a9 68 94 cc .(G...2. ..@..h..
0020 19 f5 00 50 08 3a 6a 66 ac c7 42 fe d8 4a 50 11 ...P.:jf ..B..JP.
0030 24 90 b7 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 $../.... ....
Envío del reconocimiento del fin de conexión (FSN1+1)
0000 00 01 f4 43 c9 19 00 18 e7 33 3d c3 08 00 45 00 ...C.... .3=...E.
0010 00 28 f6 18 40 00 80 06 6b a4 94 cc 19 f5 40 e9 .(..@... k.....@.
0020 a9 68 08 3a 00 50 42 fe d8 4a 6a 66 ac c8 50 10 .h.:.PB. .Jjf..P.
0030 42 0e 99 b1 00 00 B.....

## Slide 79
  Finalización de la conexión
Envío del fin de la conexión (FSN2)
0000 00 01 f4 43 c9 19 00 18 e7 33 3d c3 08 00 45 00 ...C.... .3=...E.
0010 00 28 f6 2a 40 00 80 06 6b 92 94 cc 19 f5 40 e9 .(.*@... k.....@.
0020 a9 68 08 3a 00 50 42 fe d8 4a 6a 66 ac c8 50 11 .h.:.PB. .Jjf..P.
0030 42 0e 99 b0 00 00 B.....
Envío del reconocimiento del fin de conexión (FSN2+1)
0000 00 18 e7 33 3d c3 00 01 f4 43 c9 19 08 00 45 00 ...3=... .C....E.
0010 00 28 47 ae 00 00 32 06 a8 0f 40 e9 a9 68 94 cc .(G...2. ..@..h..
0020 19 f5 00 50 08 3a 6a 66 ac c8 42 fe d8 4b 50 10 ...P.:jf ..B..KP.
0030 24 90 b7 2e 00 00 00 00 00 00 00 00 $....... ....

## Slide 80: Encabezado TCP
  Ventana
    Campo de 2 bytes que indica el número de bytes de espacio disponible en el buffer de recepción del emisor de este segmento.
    El buffer de recepción se utiliza para almacenar la secuencia de bytes de entrada.
    Al anunciar el tamaño de la ventana con cada segmento, un receptor TCP indica al emisor la cantidad de datos que se pueden enviar y almacenar correctamente en el buffer.

## Slide 81
Encabezado TCP
  Ventana
    El emisor no debería enviar mas datos de los que caben en el buffer del receptor.
    Si no hay más espacio en el buffer del receptor, se anuncia un tamaño de ventana de 0 bytes.
    Con un tamaño de ventana 0, el emisor no puede enviar más datos hasta que el tamaño de la ventana sea un valor distinto de cero.
    El anuncio de la ventana es una implementación del control de flujo del receptor.

## Slide 82: Encabezado TCP
  Opciones
    Se pueden agregar una o mas opciones TCP al encabezado TCP, pero debe hacerse en incrementos de 4 bytes para que el tamaño del encabezado TCP pueda indicarse con el campo Desplazamiento de datos.

## Slide 83: Ejemplo de trama TCP
  Analizar los campos del encabezado TCP
0000 00 18 e7 33 3d c3 00 01 f4 43 c9 19 08 00 45 00 ...3=... .C....E.
0010 00 a5 47 a6 00 00 32 06 a7 9a 40 e9 a9 68 94 cc ..G...2. ..@..h..
0020 19 f5 00 50 08 3a 6a 66 ab cd 42 fe d5 80 50 18 ...P.:jf ..B...P.
0030 1e f0 4c b1 00 00 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 33 ..L...HT TP/1.1 3
0040 30 34 20 4e 6f 74 20 4d 6f 64 69 66 69 65 64 0d 04 Not M odified.
0050 0a 4c 61 73 74 2d 4d 6f 64 69 66 69 65 64 3a 20 .Last-Mo dified:
0060 57 65 64 2c 20 30 37 20 4a 75 6e 20 32 30 30 36 Wed, 07 Jun 2006
0070 20 31 39 3a 34 33 3a 33 32 20 47 4d 54 0d 0a 44 19:43:3 2 GMT..D
0080 61 74 65 3a 20 54 75 65 2c 20 32 38 20 4f 63 74 ate: Tue , 28 Oct
0090 20 32 30 30 38 20 32 32 3a 34 36 3a 35 33 20 47 2008 22 :46:53 G
00a0 4d 54 0d 0a 53 65 72 76 65 72 3a 20 67 77 73 0d MT..Serv er: gws.
00b0 0a 0d 0a ...

## Slide 84: Opciones TCP
  Se utilizan para ampliar la funcionalidad de TCP
    Negociar el tamaño máximo del segmento .
    Escalar el tamaño de la ventana.
    Realizar confirmaciones selectivas.
    Registrar marcas de fecha y hora.
    Proporcionar relleno para limites de 4 bytes.

## Slide 85: Opciones TCP
  Lista de opciones final y Sin operación
    Lista de opción final. Un byte configurado como 0 (0x00), lo que indica que no hay ninguna otra opción.
    Sin operación.Un byte configurado como 1 (0x01), que se utiliza entre opciones TCP para una alineación de 4 bytes. No es utilizada.

## Slide 86: Opciones TCP
  Tamaño máximo de segmento (MSS)
    Es el segmento más largo que se puede enviar en la conexión.
    Para obtener el MSS, se debe tomar el MTU de IP y restar el tamaño del encabezado IP y del encabezado TCP (sin opciones).
IP
TCP
Segmento
MTU de IP
MSS

## Slide 87: Opciones TCP
  Tamaño máximo de segmento
    Se utiliza para comunicar el MSS de un receptor.
    La opción MSS TCP sólo se incluyen en segmentos TCP con el indicador SYN configurado durante el proceso de establecimiento de conexión TCP.

## Slide 88: Opciones TCP
  Tamaño máximo de segmento
    Los campos de la opción MSS de definen de la siguiente manera
Tipo de opción
Longitud de opción
Tamaño máximo de segmento
= 2
= 4

## Slide 89
Opciones TCP
  Tamaño máximo de segmento
Envió de establecimiento de conexión (SYN) e ISN1
0000 00 14 d1 c2 38 be 00 18 e7 33 3d c3 08 00 45 00 ....8... .3=...E.
0010 00 30 94 71 40 00 80 06 f9 8c c0 a8 02 3c 4a 7d .0.q@... .....<J}
0020 5f 68 10 52 00 50 03 c7 5a a1 00 00 00 00 70 02 _h.R.P.. Z.....p.
0030 40 00 67 4b 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02 @.gK.... ......
Sin operación: Realiza la alineación para bloques de 4 bytes.

## Slide 90: Opciones TCP
  Confirmación selectiva
    Confirma selectivamente los bloques de datos no contiguos que se han recibido.
    Cuando el emisor recibe una confirmación selectiva, puede retransmitir los bloques perdidos, evitando que el emisor espere hasta que haya transcurrido el tiempo de espera de retransmisión para los segmentos no confirmados y que retransmita segmentos que han llegado correctamente.

## Slide 91: Opciones TCP
  SACK-Permitida
Tipo de opción
Longitud de opción
= 4
= 2
0000 00 60 97 02 6d 3d 00 60 97 02 6e 8f 08 00 45 00 .`..m=.` ..n...E.
0010 00 30 28 ea 40 00 80 06 4f fb c0 a8 00 91 c0 a8 .0(.@... O.......
0020 00 01 04 8a 00 15 ea 22 4d 2c 00 00 00 00 70 02 ......." M,....p.
0030 40 00 85 4e 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02 @..N.... ......

## Slide 92: Opciones TCP
  Opción SACK
    Se envía cuando es necesario en segmentos de la conexión abierta con el indicador ACK configurado.
Tipo de opción
Longitud de opción
Extremo izq. del 1er. bloque
Extremo der. del 1er. bloque
Extremo izq. del 2do. bloque
Extremo der. del 2do. bloque
. . .
= 5

## Slide 93: Opciones TCP
  Opción SACK
0000 8c 04 c8 bd a3 82 00 00 50 7d 83 80 08 00 45 00 ........ P}....E.
0010 00 40 fa 0d 40 00 80 06 c2 2a 9d 36 15 fd ac 1f .@..@... .*.6....
0020 df 2c 04 da 00 8b 00 0e 1e 6d 03 48 0c 7a b0 10 .,...... .m.H.z..
0030 7f ff 43 6e 00 00 01 01 08 0a 00 00 29 04 00 07 ..Cn.... ....)...
0040 a6 3f 01 01 05 0a 03 48 12 22 03 48 23 1a .?.....H .".H#.