## Slide 1: Ejercicio 1.
Identificar las clases de direcciones IP.
Dirección IP | Clase
195.10.21.90 | C
33.0.0.0 | A
219.220.41.7 | C
158.98.80.2 | B
129.45.2.6 | B
224.224.239.0 | D
80.223.23.0 | A
132.52.62.0 | B
184.184.2.3 | B
24.25.25.1 | A
112.58.45.0 | A
198.23.25.1 | C
238.23.3.1 | D
152.2.3.4 | B
241.241.1.2 | E
Dirección IP | Clase
10.210.8.1 | A
192.13.2.4 | C
120.10.15.0 | A
148.204.5.7 | B
194.41.1.1 | C
125.3.2.1 | B
220.8.23.1 | C
249.240.80.78 | E
230.230.54.85 | D
199.155.77.0 | C
117.12.13.1 | A
215.22.1.8 | C
199.200.15.0 | C
147.2.3.0 | B
95.1.21.90 | A
SOLUCIÓN

## Slide 2: Ejercicio 2.
Dirección IP | Clase
11011101.10101010.0100000.00000000 | 221.170.16.0
01111110.11000111.10101111.10001111 | 126.199.175.143
10000111.10101110.00111101.11001100 | 135.174.61.204
11011000.00011110.11111101.11100011 | 216.30.253.227
01110111.11100001.11110000.00001111 | 119.225.240.15
SOLUCIÓN
Identificar las clases de direcciones IP por su patrón de bits.

## Slide 3: Ejercicio 3.
Dirección IP | Clase | Network ID | Host ID
10.2.1.1 | A | 10.0.0.0 | 10.2.1.1
128.63.2.100 | B | 128.63.0.0 | 128.63.2.100
201.222.5.64 | C | 201.22.5.0 | 201.222.5.64
192.6.141.2 | C | 192.6.141.0 | 192.6.141.2
130.113.64.16 | B | 130.113.0.0 | 130.113.64.16
193.230.1.2 | C | 193.230.1.0 | 193.230.1.2
SOLUCIÓN
Identificar las clases de direcciones IP, su Network ID y su Hosts ID.

## Slide 4: Ejercicio 4
Colocar la máscara de red por defecto para cada dirección IP.
SOLUCIÓN
255.0.0.0
255.255.255.0
255.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0
255.0.0.0
255.255.255.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0
255.0.0.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.0.0

## Slide 5: 3.2.13 Ejemplo De Subneteo De Una Dirección De Red De Clase C
Dirección IP 192.168.5.139
Mascara de subred 255.255.255.224
Dirección IP | 192 | 168 | 5 | 139 | 
Dirección IP | 11000000 | 10101000 | 0000101 | 10001011 | 
Mascara de subred | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11100000 | /27
Subred | 11000000 | 10101000 | 00000101 | 10000000 | 
Subred | 192 | 168 | 5 | 128 | 
Primer Hosts | 192 | 168 | 5 | 10000001=129 | 
Ultimo Hosts | 192 | 168 | 5 | 10011110=158 | 
Dirección de Broadcast | 192 | 168 | 5 | 10011111=159 | 
Siguiente Subred | 192 | 168 | 5 | 10100000=160 | 

## Slide 6
No. de subred | Subred | Rango de Hosts | Dirección de Broadcast
1 | 192.168.5.0 | 192.168.5.1 a 192.168.5.30 | 192.168.5.31
2 | 192.168.5.32 | 192.168.5.33 a 192.168.5.62 | 192.168.5.63
3 | 192.168.5.64 | 192.168.5.65 a 192.168.5.94 | 192.168.5.95
4 | 192.168.5.96 | 192.168.5.97 a 192.168.5.126 | 192.168.5.127
5 | 192.168.5.128 | 192.168.5.129 a 192.168.5.158 | 192.168.5.159
6 | 192.168.5.160 | 192.168.5.161 a 192.168.5.190 | 192.168.5.191
7 | 192.168.5.192 | 192.168.5.193 a 192.168.5.222 | 192.168.5.223
8 | 192.168.5.224 | 192.168.5.225 a 192.168.5.254 | 192.168.5.255
Tabla de direcciones de subred

## Slide 7: 3.2.12 Ejemplo De Subneteo De Una Dirección De Red De Clase B
Dirección IP 172.16.139.46
Mascara de subred /20
Dirección IP | 172 | 16 | 139 | 46 | 
Dirección IP | 10101100 | 00010000 | 10001011 | 00101110 | 
Mascara de subred | 11111111 | 11111111 | 11110000 | 00000000 | /20
Subred | 10101100 | 00010000 | 10000000 | 00000000 | 
Subred | 172 | 16 | 128 | 0 | 
Primer Hosts | 172 | 16 | 10000000 | 00000001 = 128.1 | 
Ultimo Hosts | 172 | 16 | 10001111 | 11111110 = 143.254 | 
Dirección de Broadcast | 172 | 16 | 10001111 | 11111111 = 143.255 | 
Siguiente Subred | 172 | 16 | 10010000 | 00000000 = 144.0 | 

## Slide 8
No. de subred | Subred | Rango de Hosts | Dirección de Broadcast
1 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 a 172.16.15.254 | 172.16.15.255
2 | 172.16.16.0 | 172.16.16.1 a 172.16.31.254 | 172.16.31.255
3 | 172.16.32.0 | 172.16.32.1 a 172.16.47.254 | 172.16.47.255
……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  | 
14 | 172.16.208.0 | 172.16.208.1 a 172.16.223.254 | 172.16.223.255
15 | 172.16.224.0 | 172.16.224.1 a 172.16.239.254 | 172.16.239.255
16 | 172.16.240.0 | 172.16.240.1 a 172.16.255.254 | 172.16.255.255
Tabla de direcciones de subred

## Slide 9: 3.2.11 Ejemplo De Subneteo De Una Dirección De Red De Clase A
Dirección IP 10.172.16.211
Mascara de subred /18
Dirección IP | 10 | 172 | 16 | 211 | 
Dirección IP | 00001010 | 10101100 | 00010000 | 11010011 | 
Mascara de subred | 11111111 | 11111111 | 11000000 | 00000000 | /18
Subred | 00001010 | 10101100 | 00000000 | 00000000 | 
Subred | 10 | 172 | 0 | 0 | 
Primer Hosts | 10 | 172 | 00000000 | 00000001 = 0.1 | 
Ultimo Hosts | 10 | 172 | 00111111 | 11111110 = 63.254 | 
Dirección de Broadcast | 10 | 172 | 00111111 | 11111111 = 63.255 | 
Siguiente Subred | 10 | 172 | 01000000 | 00000000 = 64.0 | 

## Slide 10
No. de subred | Subred | Rango de Hosts | Dirección de Broadcast
1 | 10.0.0.0 | 10.0.0.1 a 10.0.63.254 | 10.0.63.255
2 | 10.0.64.0 | 10.0.64.1 a 10.0.127.254 | 10.0.127.255
3 | 10.0.128.0 | 10.0.128.1 a 10.0.191.254 | 10.0.191.255
……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  | 
1022 | 10.255.64.0 | 10.255.64.1 a 10.255.127.254 | 10.255.127.255
1023 | 10.255.128.0 | 10.255.128.1 a 10.255.191.254 | 10.255.191.255
1024 | 10.255.192.0 | 10.255.192.1 a 10.255.255.254 | 10.255.255.255
Tabla de direcciones de subred

## Slide 11: Ejercicios
Máscara de subred que permite dividir la red a la que pertenece la IP 70.4.167.2 en al menos 10 subredes y que indicaría que la máquina con IP 70.4.183.2 se encuentra en una subred diferente. Mascara de subred: 255.240.0.0
Máscara de subred que permite dividir la red a la que pertenece la IP 80.20.56.207 en el mayor número de subredes con al menos 50 computadoras cada una.
      Mascara de subred: 255.255.255.192

## Slide 12: Ejercicios
Sea la red 22.3.120.0/22, ¿cual es el identificador de la subred 14?
Id subred: 22.0.52.0
Sea la red 22.3.120.0/22, ¿cual es el dirección de broadcast? Broadcast: 255.255.252.0
Sea la red 22.3.120.0/16, ¿cual es el identificador de la subred 14?
Id subred: 22.13.0.0